Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata

PROGRAM INTEGRISANOG RAZVOJA KORIDORA RIJEKA SAVE I DRINE

(SDIP)

Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima

za

Sanacija i rekonstrukcija Glavnog obodnog kanala (GOK), u Semberiji, Grad Bijeljina

od ušća u rijeku Savu  St.0+000,00 km  do ušća Majevičkog Obodnog kanala  do St.7+489,00 km

Nacrt dokumenta

mart 2024.

Tabela sadržaja

UVOD	4

1. PROGRAM INTEGRISANOG RAZVOJA KORIDORA RIJEKA SAVE I DRINE	4

1.1 Osnovne informacije	4

2. OPIS PROJEKTNOG PODRUČJA	5

2.1 Kanalska mreža Semberije	6

2.2 Osnovni podaci o zaštićenom području Semberije	7

2.3 Objekti za zaštitu od spoljnih voda	8

3. SVRHA I OPIS KANALA GOK-A SA OBJEKTIMA NA KANALU	9

3.1 Opis stanja i trenutne funkcionalnosti GOK-a	11

3.2 Kvalitet vode	12

3.3 Kvalitet vazduha	12

3.4 Pitanja zemljišta	13

3.5 Prirodna obilježja	13

3.6 Stanovništvo	14

3.7 Poljoprivredna proizvodnja u Semberiji	15

3.8 Opis usvojenog tehničkog rješenja	15

3.8.1 Tipski poprečni profil sanacije I renonstukcije kosina I dna kanala GOK	15

3.8.2 Rekonstrukcija i nadvišenje nasipa	16

3.8.3 Stabilizacija korita kanala u zoni stubova mostova	17

3.8.4 Čišćenje i rekonstrukcija ušća gravitirajućih potoka	17

4. ZAKONSKI I  INSTITUCIONALNI OKVIR	18

4.1 Zahtjevi Republike Srpske za procjenu uticaja naživotnu sredinu (EIA)	18

4.1.1 Zakonska regulative relevatna za projektnu aktivnost	18

4.2 Zahtjevi Svjetske banke	18

5. POTENCIJALNI UTICAJI NA ŽIVOTNU SREDINU I DRUŠTVO	19

5.1 Potencijalni uticaj  projekta Glavnog obodnog kanala (GOK) na životnu sredinu	21

5.2 Ostali pozitivni uticaji projekta SDIP	21

5.2.1 Jačanje kapaciteta i obuka	22

5.3 Potencijalni negativni uticaji I preporučene mjere ublažavanja	22

5.4 Mehanizam za podnošenje pritužbi u okviru projekta	24

5.5 Mehanizam za pritužbe radnika	24

6. MJERE UBLAŽAVANJA ZA ŽIVOTNU SREDINU	25

6.1 Procjena troškova	25

6.2 Mjere za ublažavanje	25

7. AKTIVNOSTI MONITORINGA ŽIVOTNE SREDINE I DRUŠTVA	37

8. ODGOVORNOSTI ZA ŽIVOTNU SREDINU I UPRAVLJANJE SOCIJALNIM PITANJIMA	46

8.1 Ekološki prihvatljive odredbe za ugovore o građevinskim radovima	46

9. ARANŽMANI IMPLEMENTACIJE	47

10. ARANŽMANI ZA MONITORING I IZVJEŠTAVANJE	47

10.1 SDIP projektni monitoring	47

10.2 Monitoring planovi za životnu sredinu	48

10.3 Aranžmani izvještavanje	48

10.3.1 Izvođač radova za APCU	48

10.3.2 Nadzor za APCU	48

10.3.3 APCU za MAFWM i WB u formi polugodišnjeg izvještaja	48

11. JAVNE KONSULTACIJE I OBJAVLJIVANJE ESMP-a	49

12. REFERENCE	49

TABELE:

Tabela 1. Plan ublažavanja za SDIP pod-projekat GOK

Tabela 2. Monitoring plan za SDIP pod-projekat GOK

Aneksi:

Aneks 1:  	Relevantno zakonodavstvo Republike Srpske

Aneks 2: 	Procjena uticaja na životnu sredinu-mišljenje

Aneks 3:	Uključivanje zainteresovanih strana

Aneks 4:	Zapisnik sa Javnih konsult

Skraćenice

| APCU | Jedinica za koordinaciju poljoprivrenih projekata |
| --- | --- |
| CSLP | Plan uređenja gradilišta |
| EIA | Procjena uticaja na životnu sredinu |
| EHS Guidelines | Smjernice Grupacije Svjetske banke za životnu sredinu, zdravlje i zaštitu |
| ESCP | Plan za preuzimanje obaveza za okoliš i socijalna pitanja |
| ESMF | Okvir upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima |
| ESMP | Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima |
| ESSs | Ekološki i socijalni standardi Svjetske banke |
| GM | Mehanizam za pritužbe |
| IPCHNH | Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa |
| ISRBC | Međunarodna komisija za sliv rijeke Save/Savska komisija |
| PAP | Ljudi pod uticajem projekta |
| PI ''Vode Srpske'' | Javna ustanova ''Vode Srpske'' |
| PIU | Projektna implementacijska jedinica |
| PPE | Lična zaštitna oprema |
| RS | Republic of Srpska |
| MAFWM | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS |
| MPPCEE | Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS |
| SDIP | Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine |
| SRB | Sliv rijeke Save |
| WB | Svjetska banka |

UVOD

Ključna karakteristika regiona Zapadnog Balkana je sliv rijeke Save (SRB), jedan od najvećih prekograničnih rječnih slivova u Evropi. Sliv rijeke Save pokriva preko jedne trećine Zapadnog Balkana po površini i broju stanovnika i fizički povezuje pet priobalnih zemalja regiona (Sloveniju, Hrvatsku, BiH, Srbiju i Crnu Goru) unutrašnjim plovnim putevima. Rijeka Sava je glavni oslonac sliva. Plovna je između Srbije, BiH i Hrvatske (od koje se nastavlja uzvodno u Sloveniju) i na ušću je povezana sa rijekom Dunav (čiji je jedna od najvećih pritoka), čime ove zemlje povezuje sa dunavskim tržištima i na međunarodna tržišta preko Crnog mora. Zaposlenost koju stvara sliv rijeke Save iznosi 20,5% u Srbiji, 35,3% u Hrvatskoj, 39,2% u BiH i 54,4% u Sloveniji. Ekonomija i radna mjesta u regionu u velikoj mjeri zavise od ovih zajedničkih vodnih resursa, bilo da se prevozi roba, proizvodi energija, uzgaja hrana i vlakna, održava biodiverzitet ili se obezbjeđuju aktivnosti u slobodno vrijeme i eko-turizam.

U skladu sa Okvirom upravljanja ekološkim i socijalnim pitanjima (ESMF) koji je završen i objavljen 2020. godine, aktivnost je procijenjena kao umjereno rizična (Tabela 25 u SDIP ESMF). Rizik se procjenjuje prema procedurama definisanim u poglavlju 7.3 Ekološki i društveni zahtjevi. Ova aktivnost će biti biti razmatrana po smjernicama Ekološkog i društvenog okvira (ESF) Svjetske banke, i zahtijeva izradu Plana upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMP) za određenu lokaciju. Sa druge strane, u skladu sa odredbama Pravilnika o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srpske“br. 124/12) za projekte rekonstrukcije ne treba sprovesti procjenu uticaja na životnu sredinu ni izraditi neki tip dokumenata za Ekološku dozvolu.

Dokument predstavlja Plan upravljanja životnom sredinom I socijalnim pitanjima (ESMP), koji je pripremljen kako bi se osiguralo da se projekat u okviru Programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine (SDIP) sprovodi u skladu sa Ekološkim i socijalnim standardima (ESS) Svjetske banke. Svrha ESMP-a je da identifikuje moguće ključne ekološke i društvene uticaje i rizike projekta i mjere ublažavanja u fazi izgradnje. ESMP takođe pokazuje uloge i odgovornosti različitih strana uključenih u implementaciju projekta.

- PROGRAM INTEGRISANOG RAZVOJA KORIDORA RIJEKA SAVE I DRINE

  - Osnovne informacije

Rijeke Sava i Drina imaju prirodnu sklonost kako za sušne periode tako i za razorne poplave- ovo drugo u skorije vrijeme se desilo 2010. i 2014. godine. Poplava Save 2014. godine — najveća poplava u jednom vijeku — izazvala je 79 ljudske žrtve i štetu od 1,5 milijardi evra u Srbiji (4,7% BDP), 2,0 milijardi evra u Bosni i Hercegovini (15% BDP-a) i 300 miliona evra u Hrvatskoj (0,5% BDP-a). Bujice su uništile kuće, mostove i dionice puteva, dok je porast vodostaja doveo do plavljenja i urbanih i ruralnih područja. Trendovi i promjene srednjih vrijednosti padavina, evapotranspiracije i proticaja u ovom basenu su dobro dokumentovani i ukazuju na to da se očekuje da će klimatske promjene izazvati intenzivnije epizode ​​poplava i suša, kako po obimu tako i po trajanju. Konkretno, trenutne projekcije klimatskih promjena za sliv rijeke Save predviđaju porast vršnih poplava do 8 procenata, a suše se javljaju sa povećanom učestalošću i intenzitetom.

Predloženi razvojni cilj (PDO) Projekta (I faza Programa) je poboljšanje zaštite od poplava i unapređenje prekogranične vodne saradnje na koridorima rijeka Save i Drine. Komponente projekta su:

Komponenta 1: Integrisano upravljanje i razvoj koridora rijeke Save;

Komponenta 2: Integrisano upravljanje i razvoj koridora reke Drine;

Komponenta 3: Priprema i upravljanje projektom;

Komponenta 4: Regionalne aktivnosti.

Ovaj projekat će realizovati predložene potprojekte, koji uglavnom obuhvataju izgradnju i sanaciju nasipa i uređenje rijeka za zaštitu od poplava, kao i regionalne studije, dok će istovremeno biti pripremljeni potprojekti koji će se realizovati tokom druge faze Programa.

2. Opis projektnog područja

Na dolinskom platou sjeveroistočnog dijela Republike Srpske, na širem području ušća rijeka Save i Drine i gravitirajućih vodotoka ka rijeci Savi i Drini nalazi se Semberija. To područje predstavlja jedan od najvažnijih poljoprivrednih resursa, u kome su locirani urbani i privredni sadržaji Republike Srpske u pograničnom području sa Republikom Srbijom i Hrvatskom. Provedeni radovi na zaštiti od voda u 20. vijeku, povoljni uslovi, a prije svega vrlo kvalitetno zemljište, kao i ostali prirodni činioci (klima, blizina vodnih resursa) su preduslov koji omogućava intenzivan razvoj poljoprivrede i prerađivačkih kapaciteta. Intenzivno korišćenje zemljišta na području uz rijeku Savu i Drinu (Slika 1.) je omogućeno: (a) ukrupnjenim i uređenim posjedima sa razvijenom mrežom poljskih puteva, (b) primjenjenim mjerama  agro i hemijskih melioracija naročito u zonama kiselijih i močvarnih zemljišta uz Savu i (c) najbolje rješenim problemima sa vodom (kako sa viškovima tako i sa manjkovima).

Slika 1. Pregledna karta osnovnih vodotoka i zaštitnih sistema na području Semberije

2.1 Kanalska mreža Semberije

Izvedenim sistemima (kanalskom mrežom sa pumpnim stanicama) za odvodnjavanje i obodnim kanalom Selište područje Semberije je uglavnom riješilo problem unutrašnje odvodnje i zaštite od velikih unutrašnjih voda.

Zaštita od spoljnih voda je rješavana kako odbrambenim nasipima prema velikim vodotocima Savi i Drini, tako i regulacionim radovima u okviru područja. Uz rijeku Savu je izgrađeno 26,2 km nasipa, a uz rijeku Drinu 8,7 km. Nasipi su izgrađeni i uz gravitirajuće vodotoke rijeke Save (GOK ), da bi se spriječilo izlijevanje vode u zaleđe. Nivo zaštite koji je izveden na usporenim vodama rijeke uz gravitirajuće vodotoke je sa istim nadvišenjem kao uz rijeku Savu, 1,20 m na velike stogodišnje vode. Sistem zaštite od spoljnih voda nije izgrađen u planiranom kapacitetu.

Najniži tereni prema Savi i Drini su zaštićeni od slivnih voda izradom obodnih kanala (Majevički, Glavni obodni kanal), tako da se brdske vode iz zaleđa disponiraju obodnim kanalima uz padine Majevice i u najvećoj mjeri ne ugrožavaju najkvalitetnije poljoprivredne površine visokih bonitetnih klasa. Do 1999. godine primarna kanalska mreža - kanali Dašnica, MOK i GOK su uglavnom imali primarnu funkciju odvodnje prikupljenih slivnih brdskih voda i dijela unutrašnjih voda, ali je izgradnjom spojnog kanala Drina-Glogovac ostvarena višenamjenska funkcija (Slika 2.). Navedenim aktivnostima kanalski sistem Drina-Glogovac-Dašnica-GOK je dobio adekvatan višenamjenski vodoprivredni značaj, u pogledu rješavanja vitalnih vodoprivrednih i ostalih potreba područja Semberije. Zahvatanjem voda iz rijeke Drine, Grad Bijeljina je dobio stalni vodni tok - kanal Dašnicu, čime su stvoreni preduslovi razvoja komunalnih i urbanih potreba (sakupljanje oborinskih voda i razvoj urbanih sadržaja uz akvatoruju kanala i na cijelom gradskom području) urbanog područja Bijeljine, a melioraciono područje Semberije („Semberija Istok“ i „Semberija Zapad“) za rješavanje irigacionih potreba (obezbjeđenje dovoljnih količina vode za navodnjavanje), nakon realizacije kanalizacionog sistema upotrebljenih voda u Gradu Bijeljini.

Slika 2.  Glavna kanalaska mreža u Semberiji, obodni kanali i spojni kanal, Drina-Glogovac

Duži vremenski period kanalska mreža je ispunjavala svoju primarnu funkciju odvodnje brdskih i unutrašnjih voda i nije uzrokovala plavljenja u uslovima nailaska velikih voda. U toku decembra 2010. godine, a naročito maja 2014. godine Semberija i gotovo sva urbana područja, uključujući i gradski centar Bijeljine, bila su poplavljena od velikih voda Save i Drine, ali i slivnih i unutrašnjih voda koje gravitiraju sa obronaka Majevice. U ovim poplavama u Semberiji iz maja 2014. godine, ukupno je poplavljeno 27.800 ha, a od toga  vodama rijeke Drine, Janje i rijeka u branjenom poručju poplavljeno je oko 13.960 ha poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, dok je vodama rijeke Save i uzvodnim pritokama poplavljeno oko 9.840 ha poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, a podzemnim vodama poplavljeno oko 4.000 ha poljoprivrednog zemljišta na području Crnjelova.

U poplavnom događaju maja 2014. godine, evidentan je značajan udio brdskih i unutrašnjih voda u plavljenju naročito urbanih područja, pa se sa značajnim rizikom od budućeg plavljenja od ovih voda mora računati. Iz navedene konstatacije značajnog poplavnog rizika slijedi da:

- Klimatske promjene koje su evidentne u poslednjih deset godina uzrokuju pojavu hidroloških ekstrema (suše i poplave), a koje zahtijevaju analizu kapaciteta postojeće kanalske mreže i primjenu koncepta integralnog vodoprivrednog uređenja,

- Kod izgradnje kanalske mreže nije se vodilo računa o generalnoj zaštiti kompletnog područja, a naročito o slivnim vodama sa juga i jugoistoka koje su prihvatane rijekom Dašnicom. Kako u sadašnjim uslovima Dašnica ima ograničen kapacitet, a naročito dionica kroz urbano gradsko područje, mora da se redefiniše kompletan sistem zaštite od slivnih i unutrašnjih voda.  Pri tome, kanali MOK i GOK moraju da prihvate gravitirajuće vodotoke i veći dio voda Janjice, Glogovca i Dašnice, a da se kroz gradsko urbano područje – kanalom Dašnica izvrši transfer ograničenih količina voda (oko 25 m3/s),

- Zaštita od voda mora da bude prioritet, kako bi se nakon toga stekli uslovi za intezivnu poljoprivrednu proizvodnju i navodnjavanje.

2.2	Osnovni podaci o zaštićenom području  Semberije

Zaštićeno područje „Semberija“, sa ukupnom površinom od oko 420 km2 (Slika 3.), ograničeno je sa sjevera rijekom Savom, sa istoka rijekom Drinom, sa zapada i juga padinama planine Majevice, a sistem za zaštitu odvoda čine objekti za zaštitu od vanjskih i unutrašnjih voda.

Slika 3. Pregledna mapa zaštićenog područja Semberije

Na zaštićenom području je izgradnjom kanala Drina-Glogovac u dužini od 6,4 km i postojećim kanalima Glogovac, Dašnica i GOK, u dužini od 32,2 km izvršeno prevođenje voda rijeke Drine u rijeku Savu, čime je grad Bijeljina dobio uslove za višenamjensko korišćenje voda.

2.3	Objekti za zaštitu od spoljnih voda

Sistem za zaštitu od vanjskih voda (vode iz vodotoka i brdske vode) na području Semberije čine sljedeći objekti:

- Glavni odbrambeni nasip duž rijeke Save, (Desni savski nasip Rača-Jamena) u dužini od 26,2 km;

- Glavni odbrambeni nasip uz lijevu obalu rijeke Drine (Lijevi drinski nasip-Balatunski nasip) u dužini od 8,7 km;

- Obodni kanal Selište sa pratećim lijevim odbrambenim nasipom u dužini od 13 km;

- Majevički obodni kanal (MOK), sa pratećim desnim odbrambenim nasipom u dužini od 13 km;

- GOK u dužini od 13,6 km, sa pripadajućim desnim odbrambenim nasipom u dužini od 7,2 km;

- Kanal Drina-Glogovac-Dašnica u dužini od 18,7 km;

- Kanal Stara Dašnica u dužini od 12,4 km.

Sistem za odbranu od poplava od velikih voda rijeke Save i rijeke Drine u zaštićenom području Semberija nije u potpunosti završen, a kod nekih objekata nije osiguran odgovarajući stepen zaštite.

Savski nasip je najvećem dijelu izgrađen sa odgovarajućim nadvišenjem prema zahtijevanom kriterijumu od (h = 1,20 m na proračunske stogodišnje velike vode, pa se može konstatovati da je na većem dijelu stanje savskog nasipa u pogledu zaštite od voda rijeke Save zadovoljavajuće. Nakon katastrofalnih poplava u maju 2014. godine, kada je došlo do proboja savskog nasipa na mjestima koja nisu imala odgovarajući propisani stepen zaštite (lokaliteti Rača i Visoč), pristupilo se radovima na sanaciji i rekonstrukciji nasipa na desnoj obali rijeke Save na području Semberije, nakon čega je odbrana od poplava iz ovog pravca dovedena na propisani nivo zaštite.

Radovi na nadvišavanju i rekonstrukciji postojećih nasipa na ove dvije lokacije izvedeni su u dužina ma od 1,78 km i 3,66 km, pa se može konstatovati da je nakon provedenih radova 2015. godine stepen zaštite od velikih voda rijeke Save na odgovarajućem nivou.

Postojeći lijevi Drinski ili Balatunski nasip ima prosječnu zaštitnu visinu od (h = 1,00 m, u odnosu na usporene velike vode rijeka Drine i Save, što je za oko 20 cm niže od zahtijevane zaštitne visine u poređenju sa rijekom Savom. Nasip je u dosta dobrom funkcionalnom stanju, i pored činjenice da je postojeća kruna za oko 20 cm niža od zahtijevane. U poplavnom događaju iz maja 2014. godine izvršeno je „ciljano“ probijanje nasipa u Balatunu, kako bi se omogućilo brže oticanje vode iz poplavljenog područja Velinog Sela, Broca i Balatuna, nakon pucanja savskog nasipa na lokalitetu Visoč. Nasip je na dijelu na kom je izvršeno njegovo uklanjanje u 2014. godini saniran i vraćen u ranije gabarite.

Završena je izrada projektne dokumentacije na nivou Idejnog grješenja i Glavnog projekta lijevog drinskog nasipa na području Semberije, od postojećeg Balatunskog nasipa do naselja Glavičice, na ukupnoj dužini od oko 35 km. Nužnost izgradnje ovog objekta evidentirana je i kroz velike poplave koje su pogodile ovo područje u decembru 2010. i u maju 2014. godine, koje  su poplavile istočni dio Semberije, područje Grada Bijeljine i Janje. Tek nakon izgradnje lijevog drinskog nasipa kompletiraće se zaštita od velikih voda iz vanjskih vodotoka zaštićenog područja   „Semberija“.

Glavni obodni kanal (GOK) na potezu od 13,5 km, od ušća kanala u rijeku Savu pa uzvodno do spoja sa Dašnicom i odvajanjem Stare Dašnice na širem lokalitetu Velike Obarske.

- SVRHA I OPIS KANALA  GOK-a sa objektima na kanalu

Glavni obodni kanal (GOK), od ušća kanala u rijeku Savu pa uzvodno do spoja sa Dašnicom i odvajanjem Stare Dašnice na širem lokalitetu Velike Obarske (Slika 4.), sa pripadajućim desnim odbrambenim nasipom, veoma je značajan za zaštitu od brdskih i unutrašnjih voda koje gravitiraju ka rijeci Savi.

Slika 4. Situacioni položaj GOK-a na području Semberije

GOK štiti poplavno područje „Semberija“ od velikih usporenih voda rijeke Save i od slivnih površinskih voda sa padina planine Majevice. Izgradnjom kanala „Drina-Dašnica“ uspostavljen je stalni tok vode kroz dio kanala Dašnice i cijelim tokom Glavnog obodnog kanala (GOK), čime je uspostavljeno prevođenje voda rijeke Drine kroz grad Bijeljinu i dalje u rijeku Savu.

Uticaj velikih voda rijeke Save je značajan na cijeloj dužini toka Glavnog obodnog kanala. Za rang pojave velikih voda p=1%, vodostaj rijeke Save na ušću kanala je 84,71 mn.m. Ovaj uticaj voda rijeke Save usporava vodu sve do St. 13+506, tj. kanal se kompletno nalazi pod dominantnim usporenim velikim računskim vodama rijeke Save. Uzdužni nagib krune nasipa uglavnom prati uzdužni nagib nivoa usporenih voda rijeke Save ranga pojave p =1%.

Na cijeloj dužini kanala (13,68 km), desnom obalom kanala izgrađen je nasip za zaštitu od velikih voda rijeke Save, ranga pojave p=1%, dok sa lijeve strane kanala nema nasipa, te se tako omogućava površinskim vodama ulivanje u kanal i njihova evakuacija putem GOK-a u rijeku Savu.

Širina dna kanala je 6 m sa nagibom kosina 1:2. Dubina kanala je promjenjiva i prilagođena terenskim uslovima. Po spoljnom obliku, konstrukciji i sadržajima na nasipu i oko nasipa na desnoj obali GOK-a, normalan profil nasipa ima oblik dvostrukog i jednostrukog trapeza. Od St. 0+000 do St. 2+001, na dužini od 2,01 km, normalan profil nasipa je dvostruki trapez. Širina krune nasipa je 3 m, nagib kosine na unutrašnjoj strani se kreće od 1:2 do 1:3, a sa spoljne strane nagib kosina kanala se kreće od 1:2 do 1:2,5. Sa spoljne strane nasipa izvedena je bankina širine krune 4 m, radi sprečavanja infiltracije podzemnih voda u branjenom području. Od stacionaže 2+001 do stacionaže 13+687 na dužini od 11,67 km, na desnoj obali kanala GOK, izveden je nasip u obliku jednostrukog trapeza. Širina krune nasipa je 3 m, nagib kosine na unutrašnjoj i spoljnoj strani se kreće od 1:2 do 1:3. Visina nasipa je veća za 1,20 m od nivoa velikih voda rijeke Save ranga pojave p=1%. Na cijeloj dužini nasipa po njegovoj kruni je izvedena servisna saobraćajnica širine 2 m od šljunčanog materijala. Duž nasipa na desnoj obali GOK-a nalazi se tvrdi poljski put na komprimovanoj podlozi za prilaz nasipu kod održavanja nasipa.

Duž kanala GOK izgrađeni su sledeći vodoprivredni i saobraćajni objekti:

- Objekti kaskada nalaze se na sledećim pozicijama: na stacionaži 0+000 na ušću kanala GOK u rijeku Savu nalazi se Kaskada br.1, visine prelivnog praga 1,50 m; zatim Kaskada br. 2 na St. 1+517 visine prelivnog praga od 0,50 m i Kaskada br.3 na St. 7+742 visine prelivnog praga od 0,50 m. U sistemu odbrane od poplave kaskade čine slabe tačke tog sistema, jer na tim mjestima imamo nestacionarni režim tečenja, sa većim turbulencijama vodenog toka, koji obično ugrožava stabilnost objekata kaskada. Kaskade treba redovno održavati, a za vrijeme povodnja iz kaskada treba uklanjati kabaste plivajuće predmete i kontrolisati stabilnost kaskada.

- Mostovi preko GOK-a: Most br.1 na St. 1+315; Most br.2 na St. 2+617; Most br.3 na St. 4+098; Most br.4 na St. 6+150; Most br.5 na St. 9+276; Most br.6 na St. 11+180; Most br.7 na St. 12+054 i Most br.8 na St. 13+650. Postojeći mostovi su potencijalna mjesta da se na njihovim svijetlim otvorima (u koritu kanala GOK), za vrijeme  visokih vodosaja rijeke Save i usporenih voda u kanalu GOK, mogu zaustaviti plutajući kabasti predmeti (drveće, oplate, sante leda i drugi plutajući predmeti). Zaustavljanjem kabastih plutajućih predmeta na svijetlim otvorima mosta, dolazi do smanjenja proticajnog profila mosta, podizanja poplavnog talasa uzvodno od profila mosta i do plavljenja branjenog područja. Za vrijeme poplava i visokog vodostaja rijeke Save, proticajni profil mosta je potrebno održavati prohodnim i uklanjati kabaste plutajuće predmete sa svijetlih otvora mosta, time omogućiti nesmetan proticaj velikih voda kanala GOK.

Za navedene poteze nasipa duž GOK-a je određen prilazni put do nasipa tj. od najbližeg naseljenog mjesta do poddionice nasipa. Pored toga, za navedene nasipe su određene i lokacije pozajmišta zemljanog materijala.

Značajnije pritoke GOK-a se nalaze na sledećim pozicijama: Na St. 7+573 se nalazi ušće Majevičkog obodnog kanala (MOK), koji je jedna od većih pritoka GOK-a. Ostale manje pritoke koje su povremenog karaktera nemaju značajniji uticaj na stabilnost i hidrografiju GOK-a. Na desnoj strani Glavnog obodnog kanala, na kojoj s nalazi i nasip uz GOK, nema objekata zaobalnih voda, jer je pad terena generelno orijentisan prema kanalu Dašnica.

GOK je do 2014. godine bio u dobrom funkcionalnom stanju, ali se nakon poplava 2014. godine pokazala potreba za dogradnjom i nadvišenjem nasipa na određenim dionicama uz naselja Velika Obarska i Crnjelovo Gornje. Takođe, nakon poplava i tokom poslednjih godina na više lokaliteta sa značajnom i gotovo na čitavom potezu od 7,5 km sa umjerenom degradacijom (Slika 5.), a duž GOK-a primijećeni su procesi progresivne erozije i degradacije obala osnovnog korita, naročito u nožičnim zonama.

Slika 5. Ruševne obale na kanalu GOK

  - Opis stanja i  trenutne funkcionalnosti kanala GOK-a

Ključna ograničenja kanala GOK na dijelu  ušće u rijeku Savu – ušće kanala MOK ogledaju se u slijedećem:

•	veliki broj destabilizovanih obala i kosina glavnog korita kanala GOK,

•	značajno produbljeno dno kanala,

•	oštećenja kanala u zoni fundiranja stubova mostova,

•	nedovoljna zaštitna visina desnog nasipa na kanalu GOK,

•	ograničeni kapaciteti ušća gravitirajućih vodotoka, koji su zarasli u vegetaciju usljed neodgovarajućeg održavanja u dužem vremenskom periodu.

Klizne površine  i progresivne destbilizacije uočene su na kosinama obala glavnog korita kanala GOK, predstavljaju ključni segment koji dominantno  utiče na potrebne  proticajne  kapacitete  odvodnje slivnih i brdskih voda, koje mogu biti bujičnog karaktera što uzrokuje umanjenje osnovne funkcije ovog objekta, (prihvatanje i odvodnja slivnih i brdskih voda u svim režimima i uslovima),  do glavnog recipijenta - rijeke Save.

Trenutna ograničenja i funkcionalnost kanala GOK, je u permanentnom procesu progresije i može dovesti do kolapsa kompletne konstrukcije kanala GOK u periodu ekstremnih hidroloških situacija imajući u vidu dugotrajno trajanje visokih vodostaja na rijeci Savi i bujične doticaje sa brdskih područja sliva.

Oštećenja i degradacija glavnog korita u periodu povišenog vodostaja u kanalskoj mreži od rijeke Save i prodor bujičnih voda iz kanala opterećen sadržajem suspendovanih materija u veoma izvjesnom scenariju može da ugrozi berme kanala, a u završnoj fazi može izazvati urušavanje pratećeg desnog zaštitnog nasipa i samim tim plavljenje široke branjene doline sve do rijeke Save između kanala GOK i savskog nasipa, odnosno nesagledive štete i ugrožavanje značajne  imovine i mnogobrojnih života na tom području.

Na čitavom  dijelu  kanala GOK evidentirana  je  obostrano  odnošenja nožičnog dijela kosina, što će u narednom periodu uzrokovati dodatne i progresivne destabilizacije  i erozije kosina, ovakvo stanje nožičnog dijela kosina i erodovano dno na kome je na pojedinim dionicama odnešen značajan dio materijala, uzrokovali su pojavu više desetina klizišta, na jednoj obali ili obostrano u dužinama 20-500 m.

Na dijelu kanala od stacionaže  0+000 do st 4+500, dno kanala se nalazi u muljevima i evidentirana su značajna produbljenja kanala   za cca 40-50cm, po cjeloj širini dna korita, na pojedinim potezima kanala materijal iz klizne ravni je značajno  popunio poprečni profil (korito)  kanala, što ima direktan uticaj na propusni kapacitet kanala, ali i na progresiju klizišta prema bankini i desnom odbrambenom nasipu.

Pored glavnog korita Glavnog obodnog kanala (GOK), ključni element zaštite od štetnog djelovanja je desni odbrambeni nasip, njegova uloga je da spriječi prodor usporenih i tekućih voda prema zaštićenom području (desna strana je branjena ovim nasipom, a na lijevoj je moguće formiranje i privremenih reteznija od poplavnih voda).

Desni nasip uz kanal GOK zbog svog položaja i konstrukcije treba da ima nadvišenje od 1,20 m u dijelu  pojave nivoa usporenih voda rijeke Save i 80 cm van usporenih voda Save, pa se zbog toga konstrukciji i stanju ovog nasipa mora posvetiti značajna pažnja,  na određenim  dionicama  nasip treba nadvisiti, kako bi se postiglo odgovarajuće nadvišenja u odnosu na nivo velikih stogodišnjih računskih voda.

Postojeći prelazi preko kanala GOK takođe mogu biti dovedeni u pitanje sa aspekta bezbjednosti i stabilnosti mostovskih konstrukcija iz razloga potkopavanja srednjih i obalnih stubova mostova, na koje se dodatno u periodu povišenog vodostaja i protoka kanalskom mrežom „kači“ pristigli plutajući nanos sa uzvodnih dionica.

Jedan od nepovoljnih scenarija, a koji je takođe moguć,  (imajući u vidu nadolazeće klimatske neizvjesnosti i promjene na slivnim područjima kako unutrašnje i brdske kanalske mreže, tako i samog sliva rijeke Save uzvodno od ušća GOK-a), jeste da se u kanalskoj mreži formira nivo veći od nivoa povratnog perioda T 100, što bi dovelo do prelivanja  vode preko postojećeg nasipa i njegovog urušavanja prema već zabilježenom scenariju iz 2014. godine.  Na osnovu stanja na terenu  neophodni su neodloživi radovi na dovođenju kote krune desnog nasipa kanala GOK na propisani – tehnički ispravan  nivo zaštite od vanjskih voda.

Sve rječice i potoci koji gravitiraju GOK-u, na ovom dijelu  nalaze se sa  lijeve  obale  kanala a kao posljedica izostanka redovnih stručno-planskih  održavanja GOK-a i ušća njegovih pritoka evidentne su značajne količine nanosa na ušću koje su obrasle vegetacijom i šibljem usljed  čega  velike vode koje gravitiraju ovim potocima dovode do degradacije i značajnijih oštećenja lijeve obale GOK-a u neposrednoj zoni ušća.

3.2 Kvalitet vode

Od 2011. godine Odjeljenje za zaštitu i korištenje voda  unutar Javne ustanove „Vode Srpske“  prikuplja podatke o kvalitativnom i kvantitativnom monitoringu površinskih i podzemnih voda u skladu sa skladu sa Zakonom o vodama (Sl. Glasnik RS 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17), Uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka (Sl. Glasnik RS 41/01), Okvirnom direktivom o vodama EU i drugim relevantnim direktivama i podzakonskim aktima. Podaci obuhvataju rezultate o fizičko-hemijskim ispitivanjima kvaliteta vode vodotoka Republike Srpske,  na osnovu kojih se izrađuju godišnji   monitoring izvještaji  o ocjeni ekološkog statusa ovih vodotoka u svrhu zaštite  i korišćenja voda za različite namjene i korisnike.

Glavni obodni kanal (GOK) je međutim vještački vodotok čija je svrha prvenstveno zaštita od brdskih i unutrašnjih voda površina koje mu gravitiraju. Imajući u vidu osnovnu namjenu ovog objekta, nadležno odjeljenje u JU „Vode Srpske“ ne prati podatke o parametrima kvaliteta vode u GOK-u i kanalskoj mreži.

3.3 Kvalitet vazduha

Po pitanju  kvaliteta vazduha odnosno monitoringa parametara, predmetno područje se nalazi u ruralnom području van industrijske zone i gradskog  područja gdje se za razliku od poljoprivrednog područja,  kao posljedica privrednih aktivnosti i saobraćaja naročito u zimskom periodu (od novembra do ferbuara), periodično po satima  javlja aerozagađenje  na teritoriji Grada  Bijeljina u vidu viših koncentacija parametara kao što je PM10 (granična vrijednost 50 µg/m3)  i čađ/dim (maksimalno dozvoljena koncentacija 125  µg/m3) slika u nastavku. U samom  Gradu Bijeljina za tu svrhu vrše se mjerenja na dvije lokacije, i to mjerno mjesto  ''Centar Grada'' i mjerno mjesto ''Toplana''. Dobijeni podaci su svakodnevno objavljuju  i dostupni na zvaničnoj stranici Grada Bijeljina.

Slika. Evidentirano aerozagađenje u decembru 2023, za grad Bijeljina

3.4 Kvalitet zemljišta

Polјoprivredne površine u Semberiji imaju prvorazredni značaj jer se radi o velikim površinama zemlјišta visokog boniteta.  Intenzivno korišćenje zemljišta na području uz rijeku Savu je omogućeno: ukrupnjenim i uređenim posjedima sa razvijenom mrežom poljskih puteva, primjenjenim mjerama agro i hemijskih melioracija naročito u zonama kiselijih i močvarnih zemljišta uz Savu. Na projektnom području dominiraju hidromorfna zemljišta sa povoljnim fizičko-hemijskim karakteristikama, koja su najvećim dijelom zaštićena od vanjskih i unutrašnjih voda tako da predstavljaju najkvalitetnija poljoprivredna zemljišta pogodna za gajenje najvećeg broja poljoprivrednih kultura. Plodnost zemljišta je na zadovoljavajućem nivou i u uslovima navodnjavanja ova zemljišta mogu da daju visoke prinose uz kvalitetno i pravovremeno sprovedene sve agrotehničke mjere.

U kontektu bioloških karakteristika, biljni i životinjski svijet na području Semberije je u velikoj mjeri vještački izmijenjen pod uticajem intenzivne poljoprivredne proizvodnje. Uži mikrolokalitet predmetnog područja čine poljoprivredne površine koje stanovništvo redovno obrađuju za proizvodnju pretežno jednogodišnjih usjeva. To znači da je ovo područje nema uobičajenu biološku raznovrsnost sa različitim i brojnim vrstama  kako biljnog tako i životinjskog  svijeta. U okviru šireg projektnog područja preovladava šumska i nešumska flora, kao i fauna koja prati različite tipove staništa.

U samom kanalu, gdje će se odvijati glavni građevinski radovi, vegetacija je tipična za biljke prilagođene na život u vodenoj sredini, koje karakteriše brz rast i razvoj, što negativno utiče na protok vode te je čišćenje ovog rastinja mjera koja se primijenjuje radi održavanja i funkcionisanja kanala.

3.5 Upravljanje otpadom

Javno preduzeće Regionalna deponija „EKO-DEP“doo „Brijesnica“ u Bijeljini obavlja osnovnu djelatnost prijema i deponovanja čvstog komunalnog otpada.  Za tu potrebu koristi se komunalna infrastruktura unutar Regionalne sanitarne deponije ’’ Brijesnica’’.

Glavnina otpada odnosiće na iskopani materijal, manje količine građevinskog materijala i kamenih frakcija za šta će Izvođač radova Planom uređenja gradilišta (CSLP) predvidjeti privremene deponije na koji će odlagati taj materijal koji kasnije može iskoristiti za druge (građevinske) svrhe jer ne prestavlja opasnost po zdravlje i životnu sredinu.

3.4 Pitanja zemljišta

Glavni obodni kanal (GOK) je vještački vodotok unutar hidromeliracionog sistema ''Semberija''. Kanal je  u nadležnosti republičke institucije  Javne ustanove „Vode Srpske“ (JU „Vode Srpske“ ) koja obavlja poslove održavanja vodoprivrednih objekata koji su u funkciji odbrane od poplava „unutrašnjih voda“ na teritoriji grada Bijeljina, uključujući cjelokupan,  hidromelioracioni sistem sa kanalskom mrežom i objektima, kao i pratećom putnom mrežom. Prema značaju koju ima za upravljanje i zaštitu od štetnog dejstva voda GOK pripada vodotoku prvog reda na teritoriji Republike Srpske  u skladu sa Odlukom o utvrđivanju voda prvog reda (Sl. gl. 12/18).

Područje radova obuhvata parcele u okviru  postojećeg GOK kanala i vodno zemljište u vlasništvu Republike Srpske i zbog svog značaja je pod upravom  JU''Vode Srpske'' koja je zadužena za funkcionisanje i održavanje ovog hidrotehničkog objekta (Slika 6. dolje).

Slika  6. Dio trase GOK-a sa parcela pod uticajem sanacionih radova na području Crnjelova Gornjeg

U tom smislu, negativni uticaji na privatnu imovinu (objekte, ali i zemljište) se ne očekuju u toku izvođenja sanacionih radova na predmetnoj lokaciji.  Za potrebe rekonstrukcije kanala, koristiće se postojeća mreža poljskih i pristupnih puteva.

Što se tiče šire okoline,  područje kanala je unutar mjesne zajednice ''Crnjelovo Gornje'' i stanovništvo se bavi uglavnom poljoprivrednom proizvodnjom. Prema podacima iz APIF-a MZ Crnjelovo Gornje imamo 177 registrovana poljoprivredna gazdinstva. Parcelama se pristupa sa lokalnih (zemljanih) pristupnih puteva, a na čitavom području su od ranije završeni komasacioni i hidromelioracioni radovi. Površina koju obuhvata mjesna zajednica ''Crnjelovo Donje'' je 2440 ha.

3.5 Prirodna obilježja

Predmetna lokacija se nalazi u obuhvatu Prostornog plana grada Bijeljina i sanacioni radovi za potrebe postojećeg kanala nisu u suprotnosti za planskim dokumentom. U pogledu prirodnih osobenosti projektne aktivnosti neće negativno uticati jer je  zaštićeno područje ''Gromiželj''  (Slika 7), po kategorija IV- IUCN  je prostorno udaljeno oko 22 km od  lokacije GOK-a.

Slika 7. Lokacija GOK-a  u odnosu na zaštićeno stanište ''Gromiželj''

3.6 Stanovništvo

Glavni obodni kanal (GOK)  koji je predmet sanacionih radova na dužini od oko 7,5 km do ušća u MOK se nalazi unutar naseljenog mjesta ''Crnjelovo Gornje'' (Slika 8. u nastavku dolje), dok su ostale tri naseljena mjesta: '' Crnjelovo Donje '' (stanovnika 2078), ''Novi'' (187) i dijelovi naselja Velika Obarska (oko 500) unutar istog branjenog područja u prostoru između kanala GOK do cca 13 km i kanala Stara Dašnica  do 12, 4 km (radovi na uređenju kanala Stara Dašnica sa sanacionom odbranbenih nasipa i zaštitnih objetakata završeni su 2021.).

Prema Popisu iz 2013. za BiH, broj stanovnika u naseljenom mjestu  Crnjelovo Gornje  je bio 1347 (ili 1249 po Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srpskoj 2013.,  Statistički zavod RS)  od čega su  50% su žene. Radno sposobnog stanovništvo (grupa od 15-64 godina starosti) čini 852 od čega je je 427 muškaraca, a žena 425.  Domaćinstava je 399, od čega po veličini domaćinstava živi po 1 član (84), 2 člana (87), i  5 i više članova (92), a domaćinstva sa 3 člana (65) i 4 člana (71).

Što se tiče ograničenja za uključivanje lokalnog stanovništva, u ovom trenutku nisu identifikovane osobe koje zbog različitih okolnosti (bolest, ekonomske prilike, itd.) neće moći da učestvuju kao zainteresovana strana ili će biti pogođeni projektom, što bi se odrazilo na pogoršanje njihovog svakodnevnog života tokom realizacije projekta.

S obzirom na kontekst kanala, očekuje se da će interesovanje lokalne zajednice za projekat biti aktivno tokom rekonstrukcije. U tom smislu, tokom realizacije projekta, uticaj koji može negativno da promijeni postojeće životne i ekonomske uslove pojedinaca ili organizacija u projektnom području podrazumijevaće  identifikaciju ovih pogođenih strana i njihovo uključivanje u skladu sa mjerama iz  Plana uključivanja zainteresovanih strana (SEP).

Slika 8. Prostorni položaj trase sanacionih radova na kanalu GOK

Izvor: https://gis.gradbijeljina.org/

3.7 Poljoprivredna proizvodnja u Semberiji

Povoljan prirodni položaj i skoro potpuno ravničarski teren su omogućili razvoj poljoprivrede, pa je preovlađujući dio privrede zasnovan na ovoj proizvodnji. Grad Bijeljina raspolaže sa oko 53.500 ha poljoprivrednog zemljišta, od čega su oko 50.000 ha oranice i bašte.  Najzastupljenije poljoprivredne kulture su žitarice sa 80%, povrće sa 8%, industrijsko i krmno bilje 12%. Semberija se smatra žitnicom Republike Srpske i BiH.

U zavisnosti od primjenjenih agrotehničkih mjera, kao i vremenskih uslova, godišnje se proizvede od 150 do 215 hiljada tona žitarica, uz prosječan prinos od 5 do 6 tona kukuruza po hektaru i 3,5 do 4,8 tona pšenice po hektaru. Na površinama koje se intenzivno obrađuju, moguće je ostvariti daleko veće prinose i to: pšenice do 8 tona po hektaru, a kukuruza 13 tona po hektaru.

Proizvodnja povrća kreće se od 53.000 do 65.500 tona godišnje. Prosječni prinosi krmnog bilja se kreću u rasponu od 12.000 do 23.500 tona.

Situacija u poljoprivredi je mnogo povoljnija na dijelu teritorije Grada Bijeljina gdje su provedeni komasacioni i hidro-melioracioni radovi (projektno područje). Naime, komasacijom zemljišta obuhvaćeno je ukupno 31.724 ha najplodnijeg zemljišta, od čega su na 19.000 ha uporedo provedeni i hidromelioracioni zahvati. Regulisanjem vodnog režima na 19.000 ha, omogućena je pravovremena sjetva, izmjena strukture sjetve u korist industrijskog bilja i povrća koje traži intenzivnu proizvodnju, pa je uz sadašnju strukturu sjetve na oko 10.000 ha moguće ubirati dvije žetve godišnje.

Veoma dobri rezultati postižu se u proizvodnji žitarica gdje se ostvaruju rekordni proizvodni rezultati. Semberija se smatra žitnicom Republike Srpske i BiH.

Nakon radova na rekonstukciji GOK-a postiće se ponovo projektovan nivo zaštite od  vanjskih i unutrašnjih voda zaštićenog područja ‘’Semberija’’ što je njegova osnovna funkciju (zaštita od štetnog dejstva voda)  a   time će se ocjeđivanje suvišne vode. Oavakvi uslovi pozitivno će uticati na optimalne proljetne i jesenje rokove za sjetvu i sadnju poljoprivrednih kultura i s njima povezanu produktivnost, uključujući mogućnost boljeg plodoreda i proizvodnje po površini. Takođe, stvoriće se preduslovi da se voda iz GOK-a koristi za navodnjavanje (uz kontrolu režima vode od strane JU’’Vode Srpske’’)  kroz sekundarne kanale uz parcele proizvođača i u tom slučaju GOK bi imao dvojaku funkciju, glavnu, da odvodi suvišnu vodu, a u sezoni većih potreba za vodom da istu dovodi u manje kanale uz poljoprivredne površine.

3.8 Opis usvojenog tehničkog rješenja

Na nivou Glavnog projekta razrađeno je dispoziciono rješenje vođenja trase sanacije i rekonstrukcije kanala GOK po osovini koja u potpunosti odgovara postojećoj trasi tj. projektovanom stanju sa odstupanjima u odnosu na postojeće stanje samo na mjestima gdje je degradacija glavnog korita dovela do lokalnog pomjeranja osovine kanala. Trasa rekonstrukcije i nadvišenja nasipa takođe prati generalnu poziciju postojećeg nasipa s tim da se na mjestima nadvišenja nasipa osovina krune nasipa u odnosu na postojeće stanje minimalno transira u stranu na koju se vrši izrada i nadvišenje nasipa.

3.8.1 Tipski poprečni profil sanacije i rekonstrukcije kosina i dna kanala GOK

U okviru razrade tehničkih rješenja za GOK razrađeno je tehničko rješenje koje vrši trajnu stabilizaciju dna i kosina kanala. Mjere stabilzacije  na sanaciji i rekonstrukciji trajni karakter tj. jedinstveno tehničko rješenje.

Trajno uređenje kanala GOK projektovano je izvođenjem nožičnog ojačanja podužnom AB montažnom gredom u montažnom AB gabionu, Slika 9.  dolje.

Slika 9. Tipski poprečni profil trajne stabilizacije nožičnog dijela kanala GOK

Radi postizanja uniformnosti rekonstrukcije kanala, koje je neophodno sa aspekta jednostavnijeg budućeg održavanja, i na dijelu kanala GOK gdje nisu zabilježena klizanja kosine obale, ali je prisutna degradacija i vertikalno zasjecanje, predviđa se takođe princip tehničko tehnološkog načina trajne stabilizacije i sanacije u nožičnom dijelu kanala.

Podužne stabilizacione grede, dodatno se stabiliziju projektovanim poprečnim stabilizacionim pragovima, čime se stvaraju preduslovi za definisanje repernih tačaka prilikom održavanja dna korita kanala GOK (Slika 10.)

Slika 10.  Osnova poprečnog stabilizacionog praga

Poprečni stabilizacioni pragovi polažu se u prethodno pripremljenu temeljnu jamu u dnu kanala GOK i predviđeni su kao montažna AB konstrukcija tj. korito, dužine 6 m, koje se u gotovom stanju doprema na gradilište.

3.8.2 Rekonstrukcija i nadvišenje nasipa

Propratni desni nasip kanala GOK na kompletnoj dužini treba dovesti na potrebnu visinu tj. propisano nadvišenje (Slika 11, dolje) na mjerodavne računske vode povratnog perioda T100.

Nasip se u prvih ~ 1,3 km od ušća u rijeku Savu treba nadvisiti do nivoa 1,2 m u odnosu na usporene vode rijeke Save povratnog perioda T100 (velike stogodišnje vode). Uzvodno od ovog područja vrši se uobičajeno nadvišenje pritoka rijeke Save od 80 cm na isti računski povratni period.

Slike 11.  Princip nadvišenja desnog nasipa kanala GOK

3.8.3 Stabilizacija korita kanala u zoni stubova mostova

Zone stubova mosta predstavljaju potencijalno kritična mjesta na kojima obično dolazi do degradacije i oštećenja korita kanala koja za posljedicu mogu narušiti stabilnost mostovske konstrukcije.

Tehničko rješenje saniranja ovog problema ogleda se u formiranju stabilne kosine i dna kanala GOK u zonama stubova od materijala koji su značajno otporniji (naslaga od lomljenog kamena zalivena u beton) na procese koji se odvijaju u ovim zonama, kao što je prikazano na Slici 12.

Slika 12.Tehničko rješenje stabilizacije korita kanala GOK u zoni stubova mostova

Na kompletnoj trasi rekonstrukcije kanala GOK od ušća u rijeku savu pa uzvodno do ušća kanala MOK ukupno se nalaze četiri objekta mosta i to:

- na dionici rekonstrukcije kanala GOK, 8,70 m širine u dnu – na putu Crnjelovo – Novi, profil P60 (1+366,53), kota dna osiguranja 78,65 mnm, kota bankine 82,50 mnm i

- na dionici rekonstrukcije kanala GOK, 8,20 m širine u dnu:

  - na St.2+565,51, kota dna osiguranja 79,77 mnm, kota bankine 83,62 mnm,

  - na St.4+048,11, kota dna osiguranja 80,06 mnm, kota bankine 83,91 mnm i

  - na St.6+100,39, kota dna osiguranja 80,63 mnm, kota bankine 84,48 mnm.

  - 3.8.4 Čišćenje i rekonstrukcija ušća gravitirajućih potoka

  - Krčenje šiblja i čišćenje ušća potoka koji gravitiraju kanalu GOK (na lijevoj obali) treba da provodi se u sklopu pripremnih radova na sanaciji i rekonstrukciji kanala GOK.

- ZAKONSKI I INSTITUCIONALNI OKVIR

U Republici Srpskoj, postojeća Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS (MAFWM) će implementirati aktivnosti za potrebe SDIP-a. Tehničku podršku APCU-u će pružati JU „Vode Srpske“ i Ministarstvo saobraćaja i veza (MTC) RS i druge relevantne institucije.

Ministarstvo za prostorno uređenja, građevinarstva i ekologije (MPPCEE) RS je ključna nacionalna institucija za procjenu uticaja na životnu sredinu za bilo koji infrastrukturni projekat uključujući projekte u okviru SDIP-a.

4.1 Zahtjevi Republike Srpske za procjenu uticaja naživotnu sredinu (EIA)

Procjena  uticaja  na životnu sredinu  u Republici Srpskoj sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (Sl.gl.RS 71/12) i odgovarajućim podzakonskim aktima i podrazumijeva podnošenje zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Ministarstvo razmatra svaki projekat, uvažajajući dobijena mišljenja uključenih zainteresovanih strana, kao i samu prirodu i ključne tehničke i ostale  elemente radi utvrđivanja uticaja na životnu sredinu i društvo na predmetnom području. Po završetku postupka i procjene konkretnog projekta  Ministarsvo donosi rješenje  da li je ili nije potrebno da se  izradi studija uticaja na životnu sredinu koja će rezultirati dobijanjem Ekološke dozvole.

U slučaju GOK-a, uobičajena procedura za procjenu  uticaja  na životnu sredinu  se nije ni pokretala. APCU je kao dio procesa screeninga uputilo dopis prema nadležnom ministarstvu u  kojem je tražila mišljenje o potrebi pokretanja postupka prethodne procjene. Kao rezultat, ministarstvo,  je  u maju 2022. godine je dostavilo mišljenje da neme  potrebne da se sprovodi  procjene uticaje za ovaj projekat u skladu sa Pravilniko o projektima za koje se sprovodi procena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o obavezi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu Sl.gl.RS  124/12) I Članom 3. stav (1) tačka d) podtačka 13 u jer se planirana aktivnost odnosi na rekonstrukciju  postojećeg objekta (vidi Aneks 2, mišljenje nadležnog ministarstva)

Pored osnovnog Zakona o zaštiti životne sredine i druga podzakonska akta kao što su pravilnici uredbe, odluke i druga dokumenta (Aneks 2) regulišu i razmatraju pitanja iz oblasti zaštite životne, uparvaljanja otpadom sredine na nivou Republike Srpske.

4.1.1 Zakonska regulativa relevantna za projektnu aktivnost

Pored oblasti zaštite životne sredine (Aneks 2), na projektnu aktivnost  primijenjuju se  zakonski akti koji uređuju pitanja iz oblasti  građevinarstva, prije svega, propisi koji se odnose na sadržaj i kontrolu tehničke dokumentacije, zaštitu na radu u građevinarstvu, zaštitu na radu koja se odnosi na bezbjedan i zdrav rad na radnom mjestu,  ličnu zaštitnu opremu i drugo (Aneks 2).

4.2 Zahtjevi Svjetske banke

Za potrebe  SDIP projekta pripremljen je set  dokumenata koji je usklađen  Ekološkim i društvenim okvira Svjetske banke (ESF) u nastavku:

-	Okvir upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMF);

-	Pravni okvir za politiku raseljenja (RPF);

-	Plan uključivanja zainteresovanih strana (SEP);

-	Procedure u postupanju sa radnom snagom (LMP); i

-	Plan ekološke i društvene posvećenosti (ESCP),

čije se smjernice i zahtjevi se moraju poštovati tokom izrade dokumenata za određene lokacije/aktivnosti. Takođe, s njima su  povezani Ekološki i socijalni standardima (ESS):

| ESS/OP |
| --- |
| ESS1 | Procjena i upravljanje okolišnim i socijalnim rizicima i uticajima na okoliš i socijalnim uticajima |
| ESS2 | Radna snaga i radni uslovi |
| ESS3 | Efikasnost resursa i sprečavanje i upravljanje zagađenošću |
| ESS4 | Zdravlje i zaštita zajednice |
| ESS5 | Sticanje zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i prisilno preseljenje |
| ESS6 | Očuvanje biološke raznolikosti i održivo upravljanje živim prirodnim resursima |
| ESS8 | Kulturna baština |
| ESS10 | Uključivanje zainteresovanih strana i objavljivanje informacija |
| OP 7.50 | Projekti na međunarodnim plovnim putevima |

Prema smjernicama Svjetske banke, projekti koji se razmatraju prema obimu i prirodi uticaja na životnu sredinu i društvo klasifikovani su u 4 kategorije: visokorizični, značajno rizični, umjereno rizični i niskorizični projekti. Na osnovu identifikovanog nivoa rizika za planiranu aktivnost, za projekat se primenjuje odgovarajući ekološko-socijalni instrument, odnosno ESMP ček lista, ESMP, ESIA ili RP.

U slučaju projekta GOK, na osnovu prirode građevinskih radova (rekonstrukcija postojećeg hidrotehničkog objekta) i obima planirane aktivnosti i uticaja (ne očekuju se uticaji na privatnu imovinu),  projekat  je ocijenjen kao umjereno rizičan i zahtijeva pripremu ESMP za GOK u skladu sa relevantnim smjernicama iz Okvira ESF  i  važećim ESS Svjetske banke za SDIP.

- POTENCIJALNI UTICAJI NA ŽIVOTNU SREDINU I DRUŠTVO

Budući da će se postojeći kanal GOK-a tokom realizacije projekta sanirati i rekonstruisati, uticaji na životnu sredinu i društvo prije svega na radno okruženje na gradilištu će biti posljedica aktivnosti radnika i mehanizacije na gradilištu, odnosno prirode radova i operacija. Međutim, ovi uticaji će biti privremeni i ograničeni na i u blizini gradilišta.

Planirani radovi ne bi predstavljali značajne rizike po životnu sredinu, budući da projekat treba da stabilizuje nasipe, spreči dalja klizišta i progresivnu eroziju i degradaciju glavnog korita GOK-a na cijelom potezu od oko 7,5 km, što bi u konačnici dovelo do potrebnog kapaciteta protoka u GOK za nivo vjerovatnoće pojave  100-godišnjih voda. Radovi se mogu podijeli u dvije osnovne grupe i to na prije svega zemljane radove i one u samom kanalu koji uključuju i betonske i montažne radove za projektovane tehničke elemente. Radovi u kanalu se očekuju od juna do novembra, što se poklapa sa niskim vodostajem, i ne bi trebalo da traju koliko zemljani radovi, koji će započeti prvi. S obzirom na prirodu predloženog projekta, negativni uticaji na životnu sredinu se uglavnom mogu očekivati tokom faze izgradnje. Aspekt zdravlja i bezbjednosti na radu (ZBR) se takođe uzima u obzir i obuhvata radnike na gradilištu, nadzor nad radovima itd. Zdravlje i bezbjednost zajednice povezani su s aktivnostima poljoprivredne proizvodnje u blizini GOK-a, budući da je lokacija projekta u ruralnom području. U nastavku su navedeni kratkoročni uticaji povezani sa fazom izgradnje:

- Zagađenje zemljišta i vode. U toku građevinskih radova postoji mogućnost kontaminacije zemljišta uslijed slučajnog izlivanja ulja i goriva iz građevinskih mašina. Takođe, na gradilištu se stvara čvrsti otpad, kako neopasni čvrsti otpad iz aktivnosti iskopavanja, tako i opasan čvrsti otpad (uglavnom materijali za održavanje mašina kao što su zauljene krpe itd.). Ovo drugo, ako se ne odloži na odgovarajući način, može dovesti do štetnih uticaja. Građevinski radovi unutar kanala bi se izvodili tokom malovodnog perioda, čime će se remećenje vodotoka svesti na minimum.

Niski vodostaji na lokaciji projekta dešavaju se od juna do novembra, dok se visoki vodostaji javljaju od marta do juna. Protok u Glavnom obodnom kanalu (GOK) će biti poremećen i očekuju se lokalizovani uticaji, tokom izvođenja radova, uslijed bagerovanja i odlaganja nanosa. Međutim, poremećaj toka se ne očekuje po završetku radova, jer bi objekti kanala, odnosno zemljani nasipi projektovani i izvedeni po specifičnim standardima doprinijeli povećanju nivoa zahvatanja i zadržavanja vode tokom sezone velikih voda, čime bi se optimizovala glavna funkcija kanala za sprečavanje poplava.

Prilikom rekonstrukcije/izgradnje  kanala postoji mogućnost kontaminacije voda oticanjem tečnosti od ulja i goriva iz građevinskih mašina i nekontrolisanog oticanja sanitarnih voda sa gradilišta. Do izlivanja na gradilištu, kao što je izlivanje goriva, ulja ili opasnih hemikalija, u većini slučajeva dolazi unutar radilišta izvođača radova i na manipulativnim površinama na kojima se održava i čisti oprema i građevinska mehanizacija. Otpadnu vodu treba tretirati u separatorima odgovarajuće veličine prije nego što se ispusti prema recipijentu. Ukoliko dođe do izlivanja unutar projektne površine, Izvođač je dužan da ublaži problem tako što će koristiti upijajućih materijala, kao što su upijajuće prostirke/tkanine, ili pijesak, kao i da ukloni kontaminirani sloj zemlje i premesti ga na odobrenu lokaciju, u skladu sa Zakonom.

U slučajevima mogućeg zagađenja vode nakon završetka radova, oni su ograničeni samo na akcidente/incidente. U tom slučaju,  lice ili operator u vezi sa čijim je djelovanjem ili propustom takva opasnost nastala, odmah će preduzeti sve potrebne radnje i mjere da spriječi ili ublaži uticaje prouzrokovane incidentom, a zatim, bez odlaganja, o tome obavijesti najbližu policijsku stanicu, vodnu inspekciju ili Agenciju za vode (odnosno JU ''Vode Srpske'') u skladu sa Zakonom o vodama (član 64, stav 1.). Troškove preduzetih mjera za otklanjanje posljedica snosi lice ili operater, zbog čijeg je djelovanja ili propusta došlo do zagađenja, odnosno opasnosti od zagađivanja (član 64, stav 8).

- Flora i fauna. U blizini gradilišta se ne očekuju štetni uticaji na staništa jer ne postoji zaštićeno područje. Životna sredina u blizini lokacije projekta je u velikoj meri promenjena ljudskim aktivnostima, uglavnom poljoprivrednom proizvodnjom. Uklanjanje vegetacije na samom kanalu i  u njemu se  očekuje tokom radova. Neće biti dozvoljeno spaljivanje vegetacije na lokaciji nego njeno adekvatno odlaganje na određene mjesta u saglasnosti sa lokalnom zajednicom. Osim šiblja, ne očekuje se uklanjanja veće vegetacije (drveća) jer se kanal održava od pretjernog rasta vodenog bilja.

- Nabavka građevinskog materijala. Dio građevinskih radova podrazumievao bi zemljane radove. Međutim, za betonske i montažne radove građevinski materijali, polu- i gotovi proizvodi moraju biti u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima. Štaviše, ovi proizvodi moraju biti nabavljeni od ovlašćenih proizvođača koji garantuju njihov kvalitet. S tim u vezi, najveći dio građevinskog materijala biće isporučen kao poluproizvodi ili gotovi proizvodi, tako da se ne očekuje značajnija potrošnja energije i stvaranje otpada na gradilištu.

- Odlaganje iskopanog materijala i građevinskog otpada. Najveći uticaj se odnosi na prekomjerni višak materijala za nasipanje od radova na iskopima koji se obično stvara tokom radova na sanaciji/rekonstrukciji zemljanog kanala njegovih nasipa i kosina. Tipičan građevinski otpad bi se minimizirao ugradnjom polu- i gotovih proizvoda; Odlaganje iskopanog materijala i drugih materijala bi se vršilo na privremenoj lokaciji koja je određena za tu namjenu, te bi se ista nakon zavrsetka radova dovela u prvobitno stanje.

- Privremeni pristupni putevi. Uspostavljanje privremenih zemljanih puteva za pristup radnim zonama i privremenim deponijama iskopanog zemljišta može pojačati eroziju zemljišta i na taj način degradirati pejzaž;

- Buka i vibracije. Tokom izvođenja radova, generisana buka i vibracije dovešće najmanje do smetnji i privremenog zagađivanja vazduha (emisije i prašina) u vezi sa transportom opreme, građevinskog materijala i ljudi na i u blizini gradilišta. Buka i vibracije mogu biti uzrokovane opremom za zemljane radove i iskope, kretanje vozila i korišćenje opreme za podizanje u kretanju mašina i materijala kao i izlaganje iskopanog zemljišta vjetru. Ovi uticaji će biti privremeni i mogu se ublažiti odgovarajućim mjerama.

- Bezbednosne opasnosti u građevinarstvu. Ne očekuju se veće opasnosti po bezbednost tokom radova, sve dok se primenjuju dobre građevinske prakse i bezbednosne procedure kako bi se sprečili rizici sa kojima se radnici mogu suočiti na gradilištu (veoma česta opasnost na gradilištu su rizici od padova, pokliznuća i saplitanja).

- Zdravlje i bezbjednost zajednice. Potencijalni uticaji su privremeni i kratkotrajni i odnose se na prije svega na prevoz vozila i mehanizacije do kanala gde će se odvijati radovi. U komasacionom području sa postojećim putevima kako pristupnim tako i poljskim izvođač radova imaće više alternativa da ove smetnje svede na najmanju moguću mjeru sa minimalnim uticajem na svakodnevne aktivnosti lokalnog stanovništva koje se pretežno bavi polopivrednom prozvodnjom. Konstukcija i veličina kanala GOK omogućava radove čini su uticaji prvenstveno direktno vezani za površinu ovog objekta koji je sa jedne strane ograničen pristupnim putevima koji se inače koriste tokom aktivnosti na održavanju i njihov uticaj na djelatnosti u okruženju je mali jer je nezavisan.

- Uticaji na istorijsko-kulturna mjesta i arheološke spomenike. Ne očekuje se da će se tokom realizacije projekta naići na arheološka ili kulturna nalazišta, jer se glavni radovi sastoje od dogradnje/rekonstrukcije postojećeg kanala gde će u slučaju bilo kakvih nalaza tokom normalnog rada, Izvođač odmah prekinuti radove i obavijestiti Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Zona gradilišta i neposredna okoiina bila je izvan zone ratnih dešavanja  tokom rata u BiH i mala je vjerovanoća, pronalaska neeksplodiranih ubojnih sredstava. Međutim,  u slučaju bilo kakve sumnje da je u pitanju ovakvo sredstvo, izvođač će obustaviti radove, poštovati procedure i radnje koje važe u takvim situacijama i obavijestiti nadležni organ (policiju).

- Ključni rizici u radu. Očekuje se da će projektni radnici, kao što su spoljni konsultanti i zaposlenici  pružaoca usluga, biti kancelarijsko osoblje čiji se najveći dio posla obavlja u zatvorenom prostoru. Sa druge strane, projektni radnici  angažovani direktno na rekonstrukciji kanala, koja se izvodi na otvorenom, biće građevinski radnici izvođača radova i pod uticajem otežanih uslova rada (uključujući fizički rad), tako da se će uticaji na zdravlje i bezbjednost na radu (ZBR) ublažiti primjenom procedura navedenih u ovom ESMP dokumentu i relevantnim nacionalnim zakonima i propisima za građevinske radove. U realizaciji projekta od izvođača se očekuje da ima adekvatno iskustvo u obavljaju poslova po prirodi i veličini projektu, kvalifikovanu radnu snagu i  dovoljnan broj stalno zaposlenih radnika, te se u tom slučaju ne očekuje da će biti priliv radne snage na gradilište u toku  izvođenja radova za potrebe ovog projekta.

- Uticaji na privatnu imovinu. Za realizaciju projekta neće biti potrebe za otkupom zemljišta (eksproprijacijom) te se ne očekuju se uticaji na privatnu imovinu i zemljište. Izvođenje radova izvodi se u okviru parcela u okviru postojećeg kanala GOK i vodnog zemljišta u vlasništvu Republike Srpske i zbog svog značaja je pod upravljanjem JU „Voda Srspka“ koja je u nadležnosti funkcionisanja i održavanja ovog hidrotehničkog objekta.

Primarne kanalska mreža za odvodnju i zaštitu od poplava,  koja obuhvata kanal GOK, je u nadležnosti JU''Vode Srpske'' koja je uklučena u sve faze od pripreme dokumentacije i davanja potrebnih inputa, ali i faze izrgadnje/rekonstukcije/poboljšanja kao i korišćenje/upravljanje vodama u okviru vodnih objektima od značaja za Republiku Srspku. Ova nadležnost se, između ostalog,  odnosi na zahvate radi uređenja vodotoka i kanala,  izgradnju objekata i sve radove i aktivnosti na održavanju vodotoka, vodnog dobra i vodenih građevina, a u cilju njihovog adekvatnog funkcionisanja i kontrole režima voda u tim vodocima. Aktivnosti koje se obvaljaju za potrebe funkcionisanja kanala uključuju  košenje stana kanala kao i ukljanjanje vegetacije iz samog kanala što je osnovna i redovna mjera održavanja. S druge strane, planirana aktivnost rekonstukcije odnosi se na sanaciju šteta prouzrokovanih poplavama u 2014. godini na postojećem zaštitnom vodnom objektu (kanalu) i u svim fazama od pripreme, radova i kasnije održavanja i funkcionisanje nakon završetka radova je   obavezno uključivanje ključne zainteresovane strane, JU''Vode Srpske'' . U prethodnom periodu ova ustanova je izdala dva vodna akta Vodne smjernice u fazi projektovanja  kao i Vodnu saglasnost. Takođe, pored nadzora koji bude angažovan, očekuje se kontunirano prisustvo i predstvanika  JU''Vode Srspke'' koji će pratiti realizaciju radova.

5.1. Potencijalni uticaj projekta Glavnog obodnog kanala (GOK) na životnu sredinu

Generalno, svi negativni uticaji u fazi izgradnje su privremeni i mogu se ublažiti dobrim građevinskim praksama koje treba poštovati.

Ne očekuje se da će projekat izazvati značajne negativne uticaje na zajednicu i životnu sredinu u operativnoj fazi. Naprotiv, očekuje se da će uticaji biti veoma pozitivni, jer projekat ima za cilj prevenciju rizika po životnu sredinu i privredu, ljude i postojeću infrastrukturu (poboljšana struktura za zaštitu od poplava). Izgradnja objekata za zaštitu od poplava, zasniva se na regulaciji voda; i njegova primarna funkcija je odvodnjavanje planinskih i unutrašnjih voda da ne izazove poplave u zaštićenom području tokom visokog nivoa ovih voda.

Nakon rekonstrukcije, kanal će doprinijeti cijelom području Semberije, imajući u vidu da je kanalska mreža u velikoj mjeri obnovljena u posljednjih deset godina, što će samo pojačati zaštitu od štetnog djelovanja voda.

U sljedećoj tabeli su prikazani uticaji projekta po fazama:

| Faza | Vrsta uticaja |
| --- | --- |
| Izgradnje/Radova na rekonstrukciji kanala | Degradacija zemljišta: erozija, zbijanje i kontaminacija |
|  | Emisija prašine |
|  | Zagađenje zemljišta i vode |
|  | Rizici od neograđenog i neoznačenog gradilišta za ljude i/ili životinje |
|  | Rizik po zdravlje i bezbjednost na radu za radnike na gradilištu zbog potencijalnih klizišta |
|  | Nizak uticaj na poljoprivednu proizvodnju na užoj ali i široj lokaciji projekta |
| Korišćenja i održavanja | Pozitivan uticaj u smislu prevencije rizika od poplava za životnu sredinu, ljude i imovinu, javnu i privatnu, u zaštićenom području |
|  | Potencijalni negativan uticaj, minimalan, ako se primjenjuju propisane mjere i radnje |

5.2. Ostali pozitivni uticaji projekta SDIP

Cilj sanacije poplavama oštećene infrastrukture i objekata je da donese ekonomske, socijalne, zdravstvene i ekološke koristi stanovništvu i lokalnoj zajednici na određenom području. Iskustva sličnih projekata pokazuju da će projekat imati mnogo pozitivnih uticaja na društvo stvaranjem uslova za rast standarda stanovništva u gotovo svim segmentima (kao što su zdravstvo i obrazovanje, dodatno zapošljavanje, transport).  Imajući u  vidu da se projektne aktivnosti odvijaju u koridorima  rijeke Save i Drine koje su ujedno i granične, poboljšanje postojeće ili izgradnja nove infrastrukture dodatno će stimulisati  privredni rast regije u cjelini i upućenost stanovništva na saradnju  jer pored stvaranja uslova sa poboljšanu  primarnu proizvodnju (npr. u poljoprivredi)  pojačava se potreba i za drugim sektorima prije svega prerađivačkim kapacitetima ali i u uslužnim djelatnostima u trgovini  i prevozu, ponudi riječnog i generalno turizmu.

Ukoliko se dio nezaposlenih zaposli kroz realizaciju projekta, projekat bi imao pozitivne socijalne uticaje na tržište rada zbog smanjene potrebe za administrativnom socijalnom pomoći u obezbjeđivanju novčane naknade za nezaposlena lica. Ovdje se prije svega misli na zapošljavanje lica u  poljoprivredni proizvodnji kao primarnoj privrednoj grani.To bi bio slučaj u Programu integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine.

5.2.1. Jačanje kapaciteta i obuka

Zainteresovane strane angažovane na implementaciji SDIP projekta, kao što su relevantne nacionalne agencije, će se kroz konsultacije i javne prezentacije upoznati sa Ekološkim i socijalnim standardima (ESS) Svjetske banke, kao i sa dobrim praksama u njihovoj efektivnoj implementaciji.

Takođe, druge zainteresovane strane kao što su izvođači radova biće u obavezi da upoznaju svoje radnike i osoblje angažovano na implementaciji konkretnih podprojekata sa ovim Standardima, povećavajući svijest i znanje o njima.

5.3. Potencijalni negativni uticaji i preporučene mjere ublažavanja

Sljedeća tabela sumira preporučene mjere ublažavanja tokom faze izgradnje projekta:

| Uticaj | Značaj | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Uticaji na korišćenje zemljišta/naselja | nizak/ zanemarljiv | Podprojekat neće zahtijevati pripremu Plana preseljenja u skladu sa ESS5, jer nema otkupa privatnog zemljišta, niti fizičkog raseljavanja. Uticaji su ograničeni na lokaciju projekta gde je korišćenje zemljišta kanal i zemljište (u državnom vlasništvu). Obzirom da će se poljoprivredna proizvodnja u području odvijati nesmetano ali manji li zanemarljivi uticaji su mogući tokom izvođenja radova na kanalu u toku kretanja vozila I transporta materijala do gradilišta (kanala). Područje u neposrednoj blizi gdje se odvijaja poljoprivredna proizvodnja odlikuju velike, uređene parcele sa adektvanom infrastukturom (putevima) koji se koristi za ovu djelatnost. |
| Podzemne i površinske vode | nizak | Zbog male količine vode koja se potencijalno može drenirati sa gradilišta (prostor na površini kanala) i tokom radova u kanalu, očekuje se da će posljedični uticaj biti minimalan do zanemarljiv. |
| Kvalitet vazduha | umjeren | Privremeni uticaj. Lokalni kvalitet vazduha bi privremeno bio poremećen uslijed prašine od transporta građevinskog materijala i povišenog nivoa azotnog oksida (NOx) i oksida sumpora (SOx) iz izduvnih gasova kamionskog saobraćaja i opreme za zemljane radove. Uticaj se može ublažiti poštovanjem EHS smjernica. |
| Flora i fauna | nizak/ zanemarljiv | U toku radova može doći do minimalnog gubitka ili oštećenja vegetacije ili uznemiravanja životinja. Takođe, u blizini lokacije projekta ne postoji zaštićeno područje. |
| Buka i vibracije | nizak | Samo ograničeni i privremeni uticaji tokom radova. Mjere ublažavanja treba primijeniti tamo gdje predviđeni ili izmjereni uticaji buke iz projekta prelaze dozvoljene granične vrijednosti.Uticaj se može ublažiti poštovanjem EHS smjernica. |
| Kvalitet zemljišta | nizak | I degradacija i kontaminacija zemljišta mogu nastati kao posljedica iskopavanja, kao i od izlivanja nafte i goriva. Uticaj se može ublažiti poštovanjem EHS smjernica. |
| Gubitak površinskog sloja | nizak/ zanemarljiv | Gubitak površinskog sloja zemljišta zbog privremenih pristupnih puteva i radnih površina. Degradacija pejzaža. |
| Otpad | nizak | Opasnosti po zdravlje i uticaji na životnu sredinu mogu se desiti ako se otpadom ne rukuje pravilno. Uticaj se može ublažiti poštovanjem EHS smjernica. |
| Kulturna i vjerska pitanja | nizak/ zanemarljiv | Aktivnosti na sanaciji/rekonstrukciji kanala neće imati uticaja na kulturne i vjerske objekte i sa njima povezane običaje lokalnog stanovništva jer ovi objekti nisu identifikovani u zoni radova I u neposrednoj blizini kanala. Uticaji se mogu izbjeći primjenom odgovarajućih mjera ESMP. |
| Kumulativni uticaji | umjereni | Privremeni porast emisije zagađujućih materija i buke bi se desio tokom radova na sanaciji/rekonstrukciji. |
| Zdravlje i bezbjednost zajednice | umjereni | Glavni rizici se odnose na potencijalne rizike za saobraćaj i bezbjednost na putevima za radnike, zajednice pod uticajem projekta i učesnike u saobraćaju. Ovi rizici uglavnom proizilaze iz povećanog saobraćaja od i do potencijalnih pozamljišta i odlagališta zemlje koje će Izvođači koristiti tokom radova. Zona gradilišta i neposredna okoilina bila je izvan zone ratnih dešavanja tokom rata u BiH i mala je vjerovanoća, pronalaska neeksplodiranih ubojnih sredstava. Međutim, u slučaju bilo kakve sumnje da je u pitanju ovakvo sredstvo, izvođač će obustaviti radove, poštovati procedure i radnje koje važe u takvim situacijama i obavijestiti nadležni organ (policiju). Zdravstveni i bezbjednosni rizici koje predstavlja priliv radnika ili ljudi koji pružaju usluge podrške smatraju se gotovo zanemarljivim, dok se rodno zasnovano nasilje (RN) ili seksualna eksploatacija i zlostavljanje (SEZ) djece ili zarazne bolesti ne predviđaju. |
| Zdravlje i bezbjednost na radu | umjereni | Građevinski radnici mogu biti izloženi štetnom uticaju zbog izloženosti opasnim materijalima, visokog nivoa buke i prašine, nebezbjednog kretanja mašina i nepravilnog rukovanja materijalom na gradilištu. |
| Lokalno stanovništvo | nizak | Radovi se sastoje od dogradnje i rekonstrukcije postojećeg kanala; zona radova je nenaseljena i koristi se u javne svrhe, odnosno upravljanje zaštitom od poplava. Očekuju se manji uticaji na poljoprivredne aktivnosti oko lokacije projekta, pošto se građevinska i poljoprivredna sezona preklapaju koji su lako riješivi jer su postojeći prisupnih putevi nesmetano mogu koristi i za poljoprivrednu i za građevinsku mehanizaciju do parcela odnosno gradilišta na kanalu. Izvođač radova treba odrediti period i prilagoditi svoju aktivnost u dogovoru sa nadzorom i predstavnikom lokalne zajednice u slučaju da planira veći obim ili intenzivniji transport građevinskog materijala te preduzeti sve preporučene mjere kako bi minimizirao/ublažio uticaje od prašine i buke koje mogu uticati na zdravlje ljudi i nanijeti štetu njihovim djelatnostima, prije svega poljoprivredi. |

Mogući štetni efekti kao posljedica privremenih građevinskih radova, između ostalog, obuhvataju: saobraćaj kamiona i mašina, buku i prašinu; potencijalno zagađenje vode i zemljišta uslijed nepravilnog odlaganja otpada na gradilištu; narušavanja okolnih ekosistema i susjednih naselja kroz različite projektne aktivnosti. Radna lokacija izvođača može biti potencijalni izvor privremenih i obično manjih štetnih uticaja koji se mogu spriječiti ili ublažititi poštovanjem dobre građevinske prakse koje su usklađene sa mjerama za ublažavanje iz ovog EMSP

5.4.  Mehanizam za podnošenje pritužbi u okviru projekta

U skladu sa ESS 10 i Planom angažovanja zainteresovanih strana SDIP-a (SEP), Mehanizam za pritužbe (GM) će se implementirati za GOK  kako bi se osiguralo da se sve pritužbe,  ljudi pod uticajem projekta (PAP) i drugih zainteresovanih strana, tretiraju na odgovarajući način, uključujući preduzimanje korektivnih radnji i, nakon završetka, da je podnosilac pritužbe upoznat sa ishodom postupka. Obrazac za pritužbe u okviru Projekta  (vidi Aneks 3, uključivanje zainteresovanih strana) štampane kopije će biti dostupne u prostorijama zajednica(a) pod uticajem projektnih aktivnosti.

Posebni Mehanizam za pritužbe za direktno zaposlene radnike (kao što su vanjski konsultanti) će biti uspostavljeni za rješavanje pritužbi, sugestija i problema na radnom mjestu, navodeći procedure kome projektni radnik treba da uloži žalbu, vremenski okvir za primanje odgovora ili povratne informacije i korake za upućivanje na viši nivo, uz istovremeno omogućavanje transparentnosti, povjerljivosti i prakse bez straha od odmazde/posljedica.

Bilo koja treća strana koja angažuje i zapošljava radnike na ugovor, dužna je da uspostavi mehanizam za radna mjesta i instrument za mirno rješavanje sporova premea zahtjevima SDIP LMP, ESS2 i domaćeg zakona o radu.

Mehanizam za podnošenje pritužbi (GM) u okviru projekta definisan je kroz niz osnovnih koraka koji uključuje:

## Podnošenje pritužbi

## Sve pritužbe mogu se podnijeti lično ili telefonskim putem ili u pisanoj formi popunjavanjem Obrasca za pritužbe u okviru Projekta, telefonskim putem, elektronskom poštom, poštom, faksom ili lično na adrese/brojeve  za Jedinica za kooridinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i to:

## Poštom na adresu Trg Republike Srpske 1, 51000 Banja Luka sa naznakom na projekat SDIP i Jedinici za koodinaciju poljoprivrednih projekata na  pisarnici Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

- Telefon: +387 (0)51 338 736 i faks+ 387 (0)51 338 857

- Elektonskom poštom: n.stojakovic@mps.vladars.rs.

Pritužbe se mogu podnijeti i anonimno, i u tom slučaju će odgovor biti objavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede, sekcija Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata.

U sklopu Jedinica za kooridinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) vršiće funkciju Centralne  kancelarije za pritužbe (CGD) dok će Lokalnu kancelariju za pritužbe za određeni podprojekta (LGD)  činini predstavnici lokalne zajednice i to: predstvavnici opštine/grada i Osoba pod uticajem/pogođena projektom (PAP).

## Upravljanje pritužbama

U roku od 3 dana od podnošenja, potvrdit će da je predmet registriran i podnosiocu pritužbe će dostaviti osnovne informacije o narednim koracima. GM će istražiti činjenice i okolnosti i artikulirati odgovor, a podnosilac pritužbe se treba obavijestiti o konačnoj odluci najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja pritužbe.

## Izvještavanje o pritužbama i povratnim informacijama korisnika

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) biće odgvorna za vođenje i čuvanje zaprimljenih komentara/pritužbi i vođenje Centralnog dnevnika pritužbi.

## Dnevnik žalbi

Svakoj pritužbi treba se dodijeliti jedinstveni referentni broj te se treba na odgovarajući način pratiti, a evidentirane aktivnosti trebaju se završiti. Dnevnik treba sadržavati sljedeće informacije:

- Ime i prezime podnosioca pritužbe, lokaciju i detalje pritužbe,

- Datum podnošenja,

- Datum kada je dnevnik pritužbi učitan u bazu podataka projekta,

- Detalje predloženih korektivnih mjera,

- Datum kada je predložena korektivna mjera poslana podnosiocu pritužbe (prema potrebi),

- Datum zatvaranja,

- Datum kada je odgovor poslan podnosiocu pritužbe.

## Kanali za prijem pritužbi

Sve pritužbe mogu se podnijeti popunjavanjem Obrasca za pritužbe u okviru Projekta u štampanom obliku ili putem interneta, ili u bilo kojem drugom obliku koji odabere podnosilac pritužbe preko za tu srhu određenih kanala navedenih  gore pod Podnošenje pritužbi.

## Praćenje i izvještavanje o pritužbama

Centralna  kancelarije za pritužbe (CGD) odnosno Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) će biti zadužena za:

- Sakupljanje podataka iz LGD-ova koji će služiti kao lokalne prijemne tačke o broju, sadržaju i statusu pritužbi i njihovo učitavanje u jedinstvenu regionalnu bazu podataka;

- Vođenje dnevnika pritužbi o zaprimljenim pritužbama na regionalnom i lokalnom nivou

- Praćenje neriješenih pitanja i predlaganje mjera za njihovo rješavanje;

- Objavljivanje kvartalnih izvještaja o mehanizmima za pritužbe (GM).

- Rezimiranje i analiziranje zaprimljenih kvalitativnih podataka od lokalnih prijemnih tačaka o broju, sadržaju i statusu pritužbi i njihovo učitavanje u jedinstvenu bazu podataka projekta;

- Praćenje neriješenih pitanja i predlaganje mjera za njihovo rješavanje.

## Obaveza je Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) da  sklopu svom redovnom izvještavanja o projektni aktivnosti uobziri i  Mehanizam za riješavanje pritužbi ukoliko se za njim pojavila potreba.Sistem Svjetske banke za riješavanje pritužbi

Zajednice i pojedinci koji smatraju da su negativno pogođeni projektom podržanim od strane Svjetske banke (SB) mogu dostaviti pritužbe postojećim mehanizmima za riješavanje  pritužbi na nivou projekta ili SB-ovoj Službi za riješavanje pritužbi (GRS).

Za informacije o načinu podnošenja pritužbi korporativnoj Službi Svjetske banke za pravnu zaštitu u slučaju pritužbi (GRS), molimo posjetite http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. Za informacije o načinu podnošenja pritužbi Inspekcijskom panelu Svjetske banke, molimo posjetite www.inspectionpanel.org.

Adrese za slanje pritužbi:

Email: grievances@worldbank.org

Faks: +1-202-614-7313

Poštanska adresa:

The World Bank Grievance Redress Service (GRS)

MSN MC 10-1018, 1818 H St NW

Washington, DC 20433, USA

  - Mehanizam za pritužbe radnika

Na projektu SDIP biće uključeni projektni radnici, kao što su spoljni konsultanti i zaposlenici  pružaoca usluga (dobavljači materijala, nadzor), ali  zaposlenici angažovani kao građevinski radnici koji  su angažovani tokom izvođenja radova. Sve zainteresovane strane i projektni radnici  imaju pravo da podnesu pritužbe koristeći za to tu svrhu napravljen Obrascu (Aneks 3).

Mehanizam za pritužbe radnika uključuje uspostavljanje registra pritužbi i obavještavanje  o postojanju ovog mehanizma (na primjer u tokom uvodnih obuka, putem obavještenja na oglasnim pločama ili sličnih komunikacijskih kanala).

Mehanizam za pritužbe radnika koji budu uključeni u realizaciju projektnih aktivnosti uspostavlja se kako bi se adekvatno riješavalo potencijalno ugrožavanje prava   iz  rada i radnih odnosa  (npr. ugrožavanja bezbjednosti i zdravlja za građevinske radnike) i uključuje obavještavanje za radnike o koracima koji će se poduzimati od  prijema pritužbe (registracije) do  pružanje povratne informacije (odgovora) u periodu koji će uzeti u obzir rokove propisane Zakonom o radu RS, kako bi se postigla usklađenost sa domaćim zakonodavstvom.

Mehanizam za podnošenje i riješavanje pritužbi  uključivati sljedeće elemente:

- jednostavnost postupka (mogućnost davanja komentara, podnošenja pritužbi, prijedloga, neformalnih pritužbi, itd.),

- povjerljivost i odsutnost pristrasnosti (postupak treba biti povjerljiv i nepristrasan, tako da se radnici ne boje sankcija),

- razumne rokove,

- s anonimnim pritužbama postupa se jednako kao s pritužbama koje nisu anonimne,

- pravo na pratnju (kolega, predstavnika sindikata ili radničkog vijeća),

- rukovodstvo treba ozbiljno postupati sa pritužbama i poduzimati odgovarajuće mjere,

- mogućnost podnošenja drugostepene pritužbe u slučaju da radnik nije zadovoljan s ponuđenim rješenjem.

Obaveza je izvođača radova da uspostavi Mehanizam na podnošenje pritužbi za ugovorene radnike.

- MJERE UBLAŽAVANJA ZA ŽIVOTNU SREDINU

Ovaj dokument predstavlja ESMP specifičan za lokaciju, koji je pripremio APCU u skladu sa ESMF i drugim dokumentima SDIP-a i Ekološkim i društvenim standardima (ESS). ESMP specifičan za lokaciju je akcioni plan odgovarajućih mera za izbjegavanje, minimiziranje, ublažavanje štetnih uticaja tokom implementacije projekta. Ovaj ESMP je samostalan dokument i obezbjeđuje inkorporaciju relevantnih ekonomskih, ekoloških, društvenih i institucionalnih faktora relevantnih za fazu izvođenja/izgradnje.

  - Procjena troškova

Obim propisanih mjera za ublažavanje uticaja na životnu sredinu tokom sprovođenja na terenu je takav da je u korelaciji sa dobrom građevinskom praksom u toku izgradnje i njihovo sprovođenje će imati zanemarljiv uticaj na ukupnu cijenu radova. Obaveza Izvođača je da planira sprovođenja mjera za ublažavanje uticaja na životnu sredinu u svom ukupnom trošku. Od izvođača će se tražiti da dostavi kratku izjavu kojom potvrđuje da:

- ESMP uslovi su procjenjeni i uključeni u cijenu ponude.

- Izvođač u svom timu ima kvalifikovanu i iskusnu osobu koja će biti odgovorna za zahtjeve ekološke usklađenosti ESMP-a.

- Izvođač i njegovi podizvođači će se pridržavati zakona Republike Srpske i zahtjeva Svjetske banke.

  - Mjere za ublažavanje

Ovaj odjeljak pruža detalje za upravljanje i praćenje potencijalnih ekoloških i društvenih uticaja i odgovarajuće mjere za njihovo ublažavanje.

Erozija nasipa i kosina

Uticaj - Prašina, buka i vibracije od zemljanih radova mogu izazvati negativne uticaje u vidu erozije na kosinama nasipa i uznemiravati lokalno stanovništvo.

Mjere za ublažavanje - Iskopavanje i/ili nasipanje će se vršiti tako da kosina nasipa bude u granicama prednosti.

Stvaranje otpada i zagađenje – Snabdjevanje materijalom

Uticaj - Radovi će dovesti do potrošnje energije i sirovina, stvaranja otpada i emisije zagađujućih materija na gradilištu.

Mjere za ublažavanje - Većina građevinskog materijala (poluproizvoda ili gotovih proizvoda) biće isporučena od ovlašćenih proizvođača koji garantuju njihov kvalitet. Ovo će značajno smanjiti potrošnju energije. Izvođač treba da koristi građevinski materijal u skladu sa specifikacijama i dobrom praksom kako bi se smanjio nastanak građevinskog otpada.

Potencijalno zagađenje vazduha - Prašina

Uticaj - Mogući izvori zagađenja vazduha biće prašina zbog iskopavanja, kretanja mašina i drugih izvora. Aktivnosti rekonstrukcije podrazumijevaju razbijanje, kopanje, drobljenje, transport i odlaganje malih količina suvog materijala.Lokalni kvalitet vazduha bi privremeno bio poremećen uslijed prašine od transporta građevinskog materijala i povišenog nivoa azotnog oksida (NOx) i oksida sumpora (SOx) iz izduvnih gasova kamionskog saobraćaja i opreme za zemljane radove. Prašina se može složiti na vegetaciju, ujseve i objekte u blizini gradilišta.

Mjere za ublažavanje - Prskanje vode kroz vazduh kako bi se spriječila emisija prašine tokom rukovanja materijalom i građevinskih aktivnosti je glavni metod kontrole prašine. Voda se, u svakom slučaju, dodaje nekim materijalima tokom montaže.

Potencijalni uticaji na vodu

Uticaj - Prilikom izvođenja radova očekuju se lokalizovani uticaji, nastali uslijed povećanog zamućenja i poremećenog toka Glavnog obodnog kanala (GOK). Kako bi se ublažili ovi uticaji, radovi na gradilištu će se odvijati u sezoni niskih vodostaja od juna do novembra. Potencijalni uticaji vode mogu se javiti tokom izvođenja projekta od oticanja sa lokacije, izlivanja iz područja održavanja opreme i sanitarnih otpadnih voda sa radilišta. Što se tiče potencijalnog zagađenja tokom rada, ono je uglavnom ograničeno na akcidente/incidente. U tom slučaju, operater treba da preduzme potrebne radnje i mjere u incidentnim situacijama u skladu sa Zakonom o vodama i odgovarajućim procedurama i o tome obavijesti nadležne organe (najbliža policijska uprava, vodna inspekcija ili JU „Vode Srpske“).

Mjere za ublažavanje - Biće uspostavljene odgovarajuće mjere za kontrolu erozije i sedimenta (bale slame ili barijere za zaštitu od nanosa) kako bi se spriječilo kretanje sedimenta van lokacije. Do izlivanja goriva i maziva može doći na radilištu Izvođača prilikom održavanja i pranja opreme i radnih vozila. Tokom izgradnje i rada ove površine treba da budu opremljene gravitacionim separatorom ulja odgovarajuće veličine. Ukoliko dođe do izlivanja, da bi ublažio problem, Izvođač treba da koristi upijajuće materijale, kao što su upijajuće prostirke/tkanine, ili pijesak i da ukloni kontaminirani sloj zemlje i premesti ga na odobrenu lokaciju, u skladu sa Zakonom.

Otpad

Izvođač radova treba da izradi Plan upravljanja otpadom na lokaciji koji opisuje kako će se upravljati i odlagati generisani otpad.

Preporučene mjere za ublažavanja treba da uključuju obaveze izvođača da:

- da se đubrište locira min 500 m od i stambenog područja tako da se ljudi ne uznemiravaju mirisom koji bi mogao da nastane anaerobnim razlaganjem otpada na mjestima odlaganja.

- ogradi mjesto za odlaganje otpada zaštitnom ogradom kako bi sprečio ulazak ljudi na taj prostor. Sav proizveden otpad biće sakupljen i uklonjen sa radilišta i odložen na odobrene  deponije za odlaganje otpada.

- U slučaju da se ulje i mast skladište za ponovnu upotrebu, jama obložena geomembranom treba da ima najmanje 60 cm i da se nalazi na najnižem kraju lokacije i dalje od izvora vode.

- U slučaju popunjavanja niskih područja otpadom, potrebno je osigurati da nivo odgovara okolnim područjima. Takođe, važno je da se ova niska područja ne koriste za prikupljanje kišnice.

Punjenje goriva i održavanje opreme

Uticaj - Tokom punjenja goriva i održavanja opreme, nepravilno ili nepažljivo rukovanje mazivima, gorivima i rastvaračima može izazvati kontaminaciju zemljišta i vodotoka, uključujući podzemne vode.

Mjere za ublažavanje - Da bi se izbjegla ili minimizirala šteta po prirodno okruženje, potrebno je obezbijediti pravilno rukovanje gorivima, uljima, mazivima, mastima tokom održavanja i rada opreme.

Zdravlje i bezbjednost na radu

Uticaj - Građevinski radnici mogu biti izloženi štetnom uticaju zbog izloženosti opasnim materijalima, visokog nivoa buke i prašine, nebezbjednog kretanja mašina i nepravilnog rukovanja materijalom na gradilištu.

Mjere za ublažavanje - Izvođač će svoje radnike uputiti u zdravstvene i bezbjednosne procedure i zahtijevati od radnika da koriste obezbjeđenu odgovarajuću Ličnu zaštitnu opremu (LZO), kao što su su zaštitne naočale, štitnici za lice, zaštitne kacige, i zaštitne cipele. Izvođač radova mora da obezbijedi da rukovaoci teškim ili opasnim mašinama budu sertifikovani i obučeni za specifične tipove mašina kojima rukuju, kao i da su osigurani od nesreća u građevinstvu. U slučaju nesreća u toku izvođenje radova, izvođač će morati da obezbjedi prvu pomoć i hitan prevoz do najbliže bolnice ili medicinske ustanove radi daljeg liječenja/njege.

Buka

Uticaj - Buka (i vibracije) izazvane radovima na sanaciji/rekonstrukciji imaće samo privremeni uticaj. Iako su privremeni i uglavnom niski, uticaji buke na gradilište i u blizini gradilišta mogu uticati na zdravlje i bezbjednost radnika i ljudi, ako se ne ublaže.

Mjere za ublažavanje - U blizini gradilišta nema osjetljivih područja (škole, parkovi prirode, bolnice). Međutim, u slučaju smetnji sa emisijama buke koje su iznad dozvoljenih granica, privremene barijere za buku treba smatrati odgovarajućom mjerom za ublažavanje. Povećana svijest o zagađenju bukom uključuje odgovarajuće mjere koje treba preduzeti kako bi se obezbijedilo pravilno održavanje vozila.

​Rizici u radu

Uticaj - Građevinski radnici su pod većim rizikom od povreda zbog prirode svog posla. Takođe, na njih može negativno uticati nezadovoljstvo radom, uočeno maltretiranje i zapošljavanje treće strane.

Mjere za ublažavanje - Uspostavljanje posebnog Mehanizma za pritužbe za radnike na projektu u skladu sa LMP i ESS 2 za davanje sugestija, primjedaba i informacija u vezi sa zdravljem i bezbjednošću na radu. On/ona može odbiti da radi ako mu je ugrožen život ili bezbjednost ili ako nisu preduzete odgovarajuće mjere za obezbjeđenje zdravlja i bezbjednosti na radu. Radnici na projektu treba da budu informisani o dostupnim Mehanizmima za pritužbe nakon njihovog zapošljavanja ili angažovanja. Ugovorne strane treba da pokažu svoju spremnost da primjene ove Mehanizme, čak i ako takav zahtjev nije propisan nijednim zakonom domicilne zemlje.

Na osnovu preliminarne procjene, ključne preporučene mjere za ublažavanje u okviru Plana upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMP) su navedene u nastavku:

- Identifikovati lokalne pristupne puteve kroz i oko obrađenog zemljišta i pašnjaka.

- Minimizirati zahtjeve za privremene ili trajne izmjene zemljišta van prava prolaza nasipa.

- Obezbijediti zone privremenog nagomilavanja otpada koje neće oštetiti vegetacioni pokrivač i druge komponente životne sredine.

- Transportovati i odložiti  otpada nastao na gradilištu, na odobrenim lokacijama i deponijama.

- Pažljivo označiti pristupne puteve/radna područja i spriječiti njihovo širenje.

- Po završetku radova, izvođač će sanirati pristupne puteve i radne površine (posebnom mašinom izgrebati zemljište, postaviti plodni sloj zemlje i sl.).

- Za prevoz građevinskog materijala koristiti zatvorene/pokrivene kamione.

- Očistite okolinu od prašine prskanjem vode, uklanjanjem viška materijala i čišćenjem lokacije po završetku aktivnosti.

- Vraćanje u kvazi-prvobitne uslove pejzažnog područja nakon završetka radova na izgradnji i sanaciji/rekonstrukciji.

- Prekiniti radove u slučaju da dođe do nalaza tokom zemljanih radova i obavijestite Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa.

- Sprovesti građevinsku inspekciju u sredini i na kraju projekta.

Poljoprivredna proizvodnja

Uticaj –  Područje u okolini kanala karakteriše se intenzivnom poljoprivednom prozvodnjom i jedna je od ekonomski jakih sektora  regije Semberije. Poljoprivredna  proizvodnja je tradicionalna djelatnost kojom se bavi lokalno stanovništo u hidromeliracionom području kojem pripada i kanal GOK. Obzirom da su površine u okolini većinom  pod poljoprivrednom proizvodnjom tokom planiranih građevinkih radova očekuje se privremeni i lokalizovani uticaji prije svega od transporta građeviskog materijala i vozila do lokacije gradilišta (kanala).

Mjere za ublažavanje – Omogućiti nesmetano funkciniosanje i rad lokalnog stanovništa,  kroz prilagođavanje brzine kretanje vozila i mehanizacije i adekvatnog prenošenja građevinskog materijala (pokriveni kamioni i slično) tokom prolaska do mjesta izvođenja radova.

Pristupni putevi

Uticaj –  Područje u okolini kanala pripada  hidromeliracionom području sa mnogobrojnih pristupnih i poljskih puteva koji se koriste za obavljanje prije svega poljoprivredne djelatnosti ali koji će se koristi za potrebe izvođača radova.

Mjere za ublažavanje – Glavni pristupni putevi   zadovoljavaju nesmetano odvijanje prevoza ljudi i materijala, međutim, u slučaju da se koristi isti pristupni ili poljski put, Izvođač će  poštovati pravo prvenstva pristupa parcelama koje koristi lokalno  stanovništo.

Prije početka radova na gradilištu, od Izvođača će se tražiti da pripremi i dostavi na odobrenje Plan  uređenja gradilišta (CSLP) koji se sastoji od:

- Planova upravljanja otpadom i otpadnim vodama,

- Plan upravljanja skladištenjem ulja i goriva,

- Plan upravljanja radovima u kanalu,

- Plan organizacije gradilišta,

- Plan ozeljenjavanja travom,

- Plan reagovanja u vanrednim situacijama.

Sljedeća Tabela 1 predstavlja Plan ublažavanja za SDIP pod-projekat GOK i zamišljena je kao kontrolna lista kako bi se osiguralo da se relevantne mjere ublažavanja implemetiraju u odgovarajućim fazama projekta. Izvođač je obavezan da upozna svoje radnike sa mjerama ublažavanja uticaja na životnu sredinu i društvo koje su navedene u predmetnom ESMP dokumentu.

Tabela 1. Plan ublažavanja za SDIP pod-projekat GOK

| Faza | Pitanje/Problem | Mjera za ublažavanje | Odgovornost | Komentari |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZA PRIPREME |
| Planiranje | tenderska dokumentacija | Pripremljena tenderska dokumentacija će sadržati klauzule o zaštiti životne sredine i društva koje će biti uključene u ugovor i obavezu da se ispoštuju zahtjevi Zajmoprimca | - APCU |  |
| Planiranje | Ekološka i građevinska dozvola | U skladu sa zakonima RS nisu potrebne nikakve dozvole | - JU ‘’Vode Srpske’’ - Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (MPPCEE) RS | lokalne EIA i građevinske procedure nisu potrebne za sanacione radove na postojećoj infrastrukturi |
| Projektovanje | Potencijalna oštećenja postojeće infrastrukture i objekata | Obilazak lokacije planiranih radova u saradnji sa relevantnom institucijom | - Projektant - JU ‘’Vode Srpske’’ | JU „Vode Srpske“ zadužena je za upravljanje, rad i održavanje GOK i biće odgovorna za regulisanje režima voda tokom radova |
| FAZA IZGRADNJE | Mogućnosti zapošljavanja i povećanje prihoda u zajednici | Angažovati lokalne kvalifikovane radnike | Izvođač radova | Navedeno u tenderskim dokumentima |
| FAZA IZGRADNJE | Snabdijevanje materijalom |
|  | Pozamljišta za pijesak I šljunak | Koristite materijale iz postojećih pozajmišta. Nakon upotrebe obezbediti da pozajmišta budu obnovljena i sanirana. U drugom slučaju, kupujte materijale od licenciranih separacija, sa važećom licencom za rad. | Sbadjevač pijeska i kamena ili mjesto separacije | Navedeno u tenderskoj dokumentaciji- Uslovi za izbor podizvođača za snabdijevanje materijalom |
| FAZA IZGRADNJE | Transport materijala |
|  | Buka i prašina od radnji pri izvođenju radova i izduvni gasovi građevinskih mašina I opreme | Svi kamioni moraju biti pokriveni | Rukovaoci kamionima i mašinama | Navedeno u tenderskoj dokumentaciji- tehnički dio |
|  | Pijesak, kamena prašina, šljunak | navlažiti ili pokriti teret kamiona | Rukovaoci kamionima |  |
|  | Poljoprivredna proizvodnja | prilagoditi kretanje I brzinu u vozila i mehanizacije, navlažiti ili pokriti teret kamiona | Rukovaoci kamionima i mašinama | Navedeno u tenderskoj dokumentaciji- tehnički dio |
| FAZA IZGRADNJE | Gradilište |
|  | Potencijalno zagađenje zemljišta i vode zbog nepravilnog skladištenja, upravljanja i upotrebe materijala | Organizovati i pokriti prostore za skladištenje materijala; izolovati betonske i druge radove od vodotoka korišćenjem zaptivene oplate ili poklopca; izolovati površine za pranje kamiona za beton i druge opreme od vodotoka tako što ćete izabrati površine za pranje koje ne procjeđuju slobodno direktno u vodotok | Izvođač radova | Planovi upravljanja otpadom i otpadnim vodama koje je izradio izvođač radova |
|  | Zagađenje vode i zemljišta od nepropisno odloženog otpadnog materijala (komunalni, inertni i opasni otpad) | Odlagati otpadni materijal na lokaciju zaštićenu od ispiranja, treba da bude označena u Planu uređenja gradilišta; ako ne na licu mesta, onda na ovlašćenoj deponiji Na lokacijama gradilišta postavljaju se tipični kontejneri za komunalni otpad; Prijem prikupljenog komunalnog otpada i njegovo odlaganje od strane ovlašćenih operatera; Frakcije opasnog otpada (iskorišćena otpadna ulja, nauljena ambalaža, otpad od bitumenskih agenasa, otpadna ulja iz transformatora i dr.) sakupljati u posebne kontejnere ili metalnu burad i dostavljati subjektima ovlašćenim za upravljanje opasnim otpadom;Ponovna upotreba i reciklaža otpada kad god je to moguće.Zabranjeno je spaljivanje otpada na otvorenom i na lokaciji. Radnje u skladu sa Planom upravljanja otpadom. Skladištenje otpada prema najboljoj međunarodnoj praksi (Opšte EHS smjernice IFC-a). Primijeniti dodatne mjere za skladištenje opasnog otpada (upotreba sekundarnog kontejnera, ograničenje pristupa, obezbjeđenje LZO za radnike itd.) po potrebi da se spriječi šteta po građevinske radnike, životnu sredinu i zajednicu u blizini gradilišta. Korišćenje i obilježavanje određenih kontejnera za sakupljanje otpada i skladišna mjesta za različite vrste otpada. / Prevoz otpada označenim vozilima projektovanim prema vrsti otpada kako bi se minimizirao rizik od ispuštanja materijala (opasnih i neopasnih materija) i vjetrom odnesenog građevinskog otpada. Obuka vozača za rukovanje i odlaganje otpada i transportna dokumentacija koja opisuje prirodu otpada i stepen njegove opasnosti. | Izvođač radova | Planovi upravljanja otpadom i otpadnim vodama koje je izradio izvođač radova Izvođač radova mora da obezbijedi poštovanje propisa o zdravlju i bezbjednosti na radu (ZBR) Na osnovu utvrđenog stanja na terenu, Izvođač mora poštovati tehnologiju izvođenje radova koja je optimalna za tu vrstu radova (zemljani, montažni) u skladu sa opštim, zaštitnim i građevinskim mjerama navedinim u ESMP, Planom uređenja gradilišta (CSLP), I zakonskim standardima za građevinsku djelatnost |
|  | Potencijalna kontaminacija zemljišta i povšinske I podzemne vode zbog neadekvatnog održavanja i snabdjevanja opreme gorivom | Primijeniti najbolju praksu za bezbjedno skladištenje i rukovanje mazivima, gorivom i rastvaračima; obezbijediti pravilno punjenje goriva i održavanje opreme; prikupiti sav otpad i odložiti ga na odobrenim deponijama za odlaganje otpada Izbjegavati servisiranje i punjenje goriva na gradilištu, ako nije moguće, koristite zaštitne folije prilikom punjenja goriva i održavanja mašina na gradilištu. Obezbijediti upijajući materijal u slučaju prosipanja goriva. Sprovesti procedure za postupanje u slučaju slučajnog izlivanja ulja i maziva. Upotrebljenim nauljenim materijalima i sredstvima upravljati u skladu sa mjerama iz Plana upravljanja otpadom. | - Izvođač radova | Planovi upravljanja otpadom i otpadnim vodama koje je izradio izvođač radova Sprovesti procedure iz Plana uređenja gradilišta koji uključuje mjere dobre građevinske prakse. |
|  | Potencijalno zagađenje zemljišta i vode zbog ispuštanja sanitarnih otpadnih voda sa gradilišta | Postavljanje ekoloških toaleta za radnike | - Izvođač radova | Sprovesti procedure iz Plana uređenja gradilišta koji uključuje mjere dobre građevinske prakse. |
|  | Stanovništvo u blizini lokacije pod povećanim rizikom od saobraćajnih nezgoda zbog aktivnosti vezanih za građevinske radove. | Obezbijedite adekvatne bezbjednosne znakove i signale, zaštitne ograde itd. Poštujte sva saobraćajna pravila i znakove upozorenja. Medicinski materijal i pomoć u dogovoru sa najbližom bolnicom ili medicinskom ustanovom. |  | Sprovesti procedure iz Plana uređenja gradilišta koji uključuje mjere dobre građevinske prakse. |
|  | Nalazi kao rezultat iskopavanja na lokalitetu tokom radova | Izvođač će odmah prekinuti radove i obavijestiti Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa | - Izvođač radova - Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa |  |
|  | bezbjednost i zdravlje radnika | Obezbijediti radnicima bezbjednosna uputstva i ličnu zaštitu opremu; bezbjedna organizacija obilaznog saobraćaja |  |  |
|  | Zdravlje i bezbjednost zajednice | Sprovođenje mjera iz: - Plana upravljanja saobraćajem - Plana pripravnosti i reagovanja u vanrednim situacijama: - Plan odgovora na izlivanje, - Plan reagovanja na požar (opasnosti od požara i eksplozije, putevi evakuacije); - Plan reagovanja na saobraćajne nezgode - Plan pripravnosti i reagovanja na kolaps konstrukcije - Plan pripravnosti i reagovanja na poplave - Procedure za slučajni pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava i mina Minimalni sadržaj planova - Organizaciona struktura, Odgovornosti, komunikacija, procedure, obuka, Resursi. Kada to zahtieva nacionalno zakonodavstvo, Izvođač radova je obavezan da konsultuje relevantne institucije/ministarstva i dobiti odobrenje za ove planove. - Kodeks ponašanja i svijesti osoblja obezbeđenja obuka - Izbjegavajte noćnu gradnju kada je buka najglasnija. Izbjegavajte noćnu gradnju pomoću teške mašine, od 22:00 do 6:00 u blizini stambenih naselja. - Nema diskrecionog korišćenja bučnih mašina u krugu od 50m stambenih naselja i u blizini institucija, fizički rad može koristiti u ovom trenutku. - Dobro održavanje i pravilan rad građevinske mašine za smanjenje stvaranja buke. - Gdje je moguće obezbijediti nemehaničku izgradnju da se smanji upotreba mašina - Redovno održavanje generatora | Izvođač radova | Ugovor o radovima |
|  | rizici u radu | Radnici mogu izraziti svoju zabrinutost (sigurnosni rizik, uočeno maltretiranje ili drugo) kroz uspostavljeni posebni Mehanizam za pritužbe. | Izvođač radova | Ugovor o radovima |
|  | Uništavanje vegetacionog pokrivača | Sprovođenje plana ozeljenjavanja travom nakon završetka radova lan | Izvođač radova | Ugovor o radovima |
|  | Emisije prašine sa deponije zemljanog materijala. Zbog kretanja vozila makadamskim putevima i građevinskih radova. | Kompaktan deponovani zemljani materijal. Izvore prašine prskati vodom kako bi se smanjio uticaj na okolno stanovništvo i vegetaciju. Kontrolisati brzinu vozila da biste smanjili stvaranje prašine. Sprovesti Plan organizacije gradilišta koji uključujue mjere dobre građevinske prakse | Izvođač radova | Ugovor o radovima |
|  | Emisije gasova i čestica iz vozila, mehanizacije i generatori. | Redovno održavanje opreme. Izvođač radova je dužan da dostavi dokaz o tehničke ispravnosti vozila u skladu sa propisima o opasnim emisija gasova. Sprovesti Plan organizacije gradilišta koji uključuje mjere dobre građevinske prakse. | Izvođač radova | Ugovor o radovima |
|  | Buka u radu teške mehanizacije i generatora. | Pridržavati se zakonom definisanog radnog vremena na gradilištu. Učiniti kućišta generatora zvučno izolovanom ako se nalaze u blizini stambenih jedinica. Obezbijedite prigušivače za teške mašine. Sprovesti Plan organizacije gradilišta koji uključuje mjere dobre građevinske prakse. | Izvođač radova | Ugovor o radovima |
|  | Povećana mutnoća vode kao posljedica radova. | Izvođenje građevinskih radova na način da se ne oštećuju površine i prirodni sadržaji van projekta i da se radovi izvode tako da vodotokovi ne budu nabujali i prekinuti. Izvođenje građevinskih radova po suvom vremenu.Sprovesti Plan organizacije gradilišta | Izvođač radova | Ugovor o radovima |
|  | Smanjen prolaz kroz prostor na kome se izvode radovi. | Planirati premještanje opreme u vrijeme kada dnevni saobraćaj nije zagušen; Osigurati bezbjedan prolaz pješacima i vozilima u saradnji sa lokalnim vlastima ili osigurati bezbjedan prolaz kroz gradilište; Izbjegavati puteve kroz naseljena mesta, posebno u blizini škola i bolnica; Sprovesti Plan organizacije gradilišta koji uključuje mjere dobre građevinske prakse. | Izvođač radova | Ugovor o radovima |
|  | Opasnost od povreda na radu. | Zahtijevati od svih radnika da se pridržavaju procedura za Zdravlje i bezbjednost na radu ; Obezbijediti odgovarajuću Ličnu zaštitnu opremu (LZO); Na gradilištu postaviti znakove upozorenja; Sprovesti Plan organizacije gradilišta koji uključuje mjere dobre građevinske prakse. | Izvođač radova | Ugovor o radovima |
|  | Ostaci materijala nakon zatvaranja privremenih gradilišta | Svi ostaci i materijali koji ostanu nakon zatvaranja privremenih gradilišta treba da budu uklonjeni sa lokacije i ponovo upotrebljeni/reciklirani gdje je to moguće. Svi ostaci se odlažu na način koji neće štetiti životnoj sredini; ovo treba da uradi preduzeća koja imaju dozvole za izvođenje takvih radova. | Izvođač radova Licencirana preduzeća | Ugovor o radovima |
| FAZA IZGRADNJE | Građevinski otpad | Građevinskim otpadom upravljati i odlagati ga sa gradilišta, kako u fazi izgradnje tako i nakon završetka radova, prilikom zatvaranja gradilišta. | Izvođač radova | Ugovor o radovima |
| FAZA IZGRADNJE | Rad i uslovi rada | Uspostaviti Mehanizam za pritužbe ugovorenih radnika | Izvođač radova | Ugovor o radovima |
| FAZA EkSPLOATACIJE | Održavanje i kontrola režima vode | Provoditi redovno čišćenje kanala od neželjenje vegetacije, košenje strana kanala kako bi se obezbijedio potreban protok vode u kanalu | JU’’Vode Srpske’’ | Ugovor o tekućem održavanju hidrotehničkog objekta za poslove kao što su košenje nasipa, krčenje šiblja, korova I drugog rastinja |

- Aktivnosti monitoringa životne sredine i društva

JU ''Vode Srpske'' zadužena za poslove upravljanja, rada i održavanja kanalske mrežee Semberije od republičkog značaja, pratiće uporedo, sa Nadzorom, ukupan ekološki i društveni učinak tokom sanacionih radova na Glavnom obodnom kanalu (GOK). Za pod-projekat GOK-a biće razvijen ESMP dokument specifičan za lokaciju sa Planom monitoringa.

Za svaku komponentu životne sredine, plan monitoringa navodi parametre koje treba pratiti; mjesta monitoringa i trajanje monitoringa. Plan monitoringa treba da upućuje na važeće standarde, sprovođenje i odgovornosti nadzora.

Pored kritičnih lokacija odabranih u fazi projektovanja, monitoring životne sredine će se vršiti i na gradilištu i na bilo kom drugom lokalitetu koji se utvrdi relevantnim tokom radova na sanaciji.

Smjernice Svjetske banke o ekološkim aspektima praćenja projekta, uključujući njegove zdravstvene i socioekonomske aspekte, date su u Ažuriranom izvornom priručniku za procjenu životne sredine 14 Monitoring i nadzor ekološkog učinka (jun 1996).

Monitoring program učinaka projekta na životnu sredinu uključuje uticaje na kvalitet površinskih i podzemnih voda, narušavanje važnih ekoloških staništa uključujući ekosisteme na obali rijeke, sprovođenje nenajavljenjih posjete za ekološkoj usklađenosti tokom izgradnje, završnu posjetu po završetku kako bi se osiguralo da je stanje lokacije zadovoljavajuće, i procjenu lokacija prije i nakon izgradnje kako bi se osiguralo da nema gubitak prirodnih vrijednosti.

Elementi monitoring programa učinaka na životnu sredinu:

- Ciljevi

- Indikatori povezani sa uticajima projekta i mjere ublažavanja

- Izmjereni parametri

- Institucionalne odgovornosti, potrebno vrijeme

- Aranžmani izvještavanja

- Odredbe o troškovima i finansiranju.

U sljedećoj Tabeli 2 su predstavljene aktivnosti monitoringa i odgovornosti nad implementacijom predloženih mjera ublažavanja, tokom realizacije SDIP potprojekta GOK.

Tabela 2. Monitoring plan za SDIP pod-projekat GOK

| Faza | Koji parametar treba pratiti? | Gdje treba pratiti parametar? | Kako parametar treba pratiti?/ vrsta opreme za praćenje | Kada parametar treba pratiti? (učestalost mjerenja ili kontinuirano) | Zašto parametar treba pratiti? (opciono) | Institucionalna odgovornost Upravljati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Snabdijevanje materijalom |  |
| Kamenolom | građevinski i montažni materijal | Dobavljač materijala | uvidom u dokumentaciju i na tokom radova | tokom radova | materijal koji se koristi treba da posjeduje potvrdu o kvalitetu i ispunjavanju standarda | Dobavljač materijal/ Nadzor |
| Pozamljište pijeska i šljunka (agregata) | građevinski i montažni materijal | Dobavljač materijala | uvidom u dokumentaciju i na tokom radova | tokom radova | materijal koji se koristi treba da posjeduje potvrdu o kvalitetu i ispunjavanju standarda | Dobavljač materijala/Nadzor |
| IZGRADNJA | Transport materijala |  |
| Kamen | teret kamiona pokriven ili navlažen | Mjesto rada | Nadzor | nenajavljene posjete u toku rada, najmanje jednom nedeljno | Ekološki i bezbjednosni zahtevi | Nadzor Izvođač radova |
| Pijesak i šljunak | teret kamiona pokriven ili navlažen | Mjesto rada | Nadzor | nenajavljene posjete u toku rada, najmanje jednom nedeljno | Ekološki i bezbjednosni zahtevi | Nadzor Izvođač radova |
| Upravljanje saobraćajem | sati i odabrane rute | Mjesto rada | Nadzor | nenajavljene posjete u toku rada, najmanje jednom nedeljno | što manje ometanje saobraćaja | Nadzor Izvođač radova |
| Poljoprivreda | sati i odabrane rute | Pristupni putevi | Nadzor | nenajavljene posjete u toku rada, najmanje jednom nedeljno | što manje ometanje saobraćaja | Nadzor Izvođač radova |
| IZGRADNJA | Gradilište |  |
| Kulturna dobra i arheološki nalazi | prisustvo arheoloških nalaza u zemljištu | na gradilištu i blizu njega | nadzor zemljanih radova | Arheološki nadzor od strane nadležnog Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa ako to zahtijevaju preduslovi | Radi očuvanja kulturnog nasljeđa | Izvođač radova Nadzor (Monitoring), ako je angažovan, arheološki Nadzor |
|  | Degradacija i zagađenje zemljišta | na gradilištu i blizu njega | vizuelni nadzor | sedmično | za sprečavanje degradacije zemljišta i zagađenja | Nadzor |
|  | da li gradilište ispunjava kriterijume iz smjernica za dobru građevinsku praksu | na gradilištu | vizuelni nadzor uvidom u dokumentaciju | u toku izvođenja radova | radi uspostavljanja bezbjedne radne sredine | Nadzor |
|  | pojava buke i zagađenja vazduha | na lokaciji radova | standardna oprema za mjerenje kvaliteta vazduha i nivoa buke | po primljenim pritužbama građana | za minimiziranje buke i zagađenja vazduha | Izvođač - Preduzeće koje ima dozvolu za obavljanje poslova monitoringa životne sredine |
|  | uništavanje usjeva, šuma, livada itd. | na i u blizini lokacije radova | vizuelno | po primljenim pritužbama građana | za sprečavanje uništavanje usjeva, šuma, livada itd. | Nadzor |
|  | kontrola radnog vremena | na lokaciji radova | Vizuelno i u poređenju sa Planom organizacije gradilišta | po primljenim pritužbama građana | za poštovanje radnog vremena radnika i ublažavanje društvenih i ekoloških uticaja | Nadzor |
|  | upravljanje otpadom u toku izvođenja radova | na gradilištu | Vizuelno i u poređenju sa Planom upravljanja otpadom | stalno | kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje otpadom | Nadzor |
|  | postojanje zona/lokacija za privremeno nagomilavanje otpada | na radilištu i blizu njega | Posjeta | tokom građevinskih radova | sprečavanje zagađivanja vode i zemljišta zbog nepravilnog odlaganja građevinskog otpada i iskopanog materijala | Izvođač radova, Nadzor |
|  | ostaci otpada i degradacija zemljišta | Na lokaciji projekta | vizuelno | po završetku radova | Obezbjeđivanje da se lokacija vrati u kvazi-originalne uslove, nakon zatvaranja gradilišta | Izvođač radova, Nadzor |
|  | broj registrovanih nezgoda; postojanje sanitarnih uslova; korišćenje Lične zaštitne opreme | na gradilištu | vizuelno i uvidom u registar | u toku izvođenja radova | obezbjeđivanje adekvatnih bezbjednih i zdravih radnih uslova, obezbjeđenje izvođenja radova u skladu sa relevantnim radnim zakonodavstvom | Izvođač radova, Nadzor |
|  | uticaj na stanovništvo zbog ograničenja poslovne delatnosti i prava korišćenja zemljišta | mjesna zajednica | uvidom u registar | po primljenim pritužbama građana | u cilju minimiziranja društvenih uticaja | podnosilac projekta |
|  | kvalitet izvedenih radova Kvalitet materijala koji se ugrađuje | na gradilištu | vizuelno praćenje i preko registra | tokom građevinskih radova I završetka izgradnje | obezbjeđenje adekvatnog kvaliteta izvedenih radova | Nadzor |
|  | jasno označiti pristupne puteve/radna područja i spriječiti njihovo širenje | na pristupnim putevima/radnim područjima | posjeta, osmatranje | tokom građevinskih radova | sprečiti gubitak površinskog sloja zemlje zbog privremenih pristupnih puteva i radnih površina, Degradacija pejzaža | Izvođač radova, Nadzor |
|  | čišćenje pristupnih puteva i radnih područja nakon završetka građevinskih radova | na pristupnim putevima/radnim područjima | posjeta, osmatranje | nakon građevinskih radova |  | Izvođač radova, Nadzor |
|  | vraćanje pejzaža u kvazi-original stanje po završetku radova i nakon korišćenja kamenoloma | na radnom području I kamenolomima | Nenajavljena posjeta | po završetku radova |  | APCU specijalista za životnu sredinu |
|  | Prskanje vode da bi se suzbila prašina | na pristupnim putevima/radnim područjima | posjeta, osmatranje | tokom građevinskih radova | sprečavanje privremenog zagađenja vazduha (prašina) vezano za prevoz građevinskog materijala i kamionski saobraćaj | Izvođač radova, Nadzor |
|  | prestanak rada prema utvrđenom rasporedu (npr. rad po danu) na gradilištu | na pristupnim putevima/radnim područjima | posjeta, osmatranje | tokom građevinskih radova | sprečavanje smetnji od buke i vibracija | Izvođač radova, Nadzor |
|  | Mjerenje nivoa buke (Db) | na pristupnim putevima/radnim područjima | posjeta | tokom građevinskih radova |  | Izvođač radova, Nadzor |
|  | korišćenje Lične zaštitne opreme, organizacija obilaznog saobraćaja | na radnim područjima | posjeta | tokom građevinskih radova | povećanje bezbjednosti zaposlenih | Izvođač radova, Nadzor |
| Prašina | Zagađenje vazduha (čvrste čestice) | na radilištu i blizu njega | posjeta i vizuelno osmatranje | nenajavljene posjete u toku isporuke materijala i izgradnje | zdravstveni i bezbjednosni zahtjevi i da omogući što manje ometanje saobraćaja | Izvođač radova, Nadzor |
| Prava radnika | dokaz o zakonitom zaposlenju | na radilištu i blizu njega | posjeta | nenajavljeni inspekcijski nadzori u toku izvođenja radova | obezbijediti da radnici uživaju zakonom zagarantovana prava | Inspekcija rada |
|  | Upostavljen Mehanizam za pritužbe za ugovorene radnika | Na gradilištu na radilištu i blizu njega | posjeta | nadzori u toku izvođenja radova | obezbijediti da radnici mogu podnijeti pritužbe u skkladu sa Ekološkim i socijalnim standardom 2 | Izvođač radova, Nadzor |
| IZGRADNJA | Bezbjednost pri radovima na regulaciji protoka |  |
| Povećana brzina vozila | znakovi o stanju u saobraćaju; brzina vozila | Pristupni pirlazi do gradilišta | Vizuelno osmatranje | Nenajavljene posjete | Obezbijediti nesmetano odvijanje saobraćaja | Izvođač radova |
| Erozija, odroni kamenja, štetni uslovi | Dionica uključena u projekat | stanje znakova opasnosti | Vizuelno osmatranje | Tokom aktivnosti na održavanju |  | JU ‘’Vode Srpske’’ |

8. ODGOVORNOSTI ZA ŽIVOTNU SREDINU I UPRAVLJANJE SOCIJALNIM PITANJIMA

Za svaki potencijalni uticaj ESMP identifikuje:

• predložene mjere ublažavanja; i

• strane ili agencije zadužene za sprovođenje tih mjera, podijeljene na:

- Izvršne agencije odgovorne za izvršenje mere. Za ovaj konkretan zadatak, izvršne agencije će obezbijediti da se pribave svi neophodna odobrenja i dozvole (npr.zaključak EIA, dozvole za korišćenje i ispuštanje vode i odlaganje iskopanog materijala, otpada i ostataka od rušenja) od relevantnih državnih i lokalnih organa prije nego što se građevinski radovi raspišu. Izvođači će preuzeti odgovornost za fizičku implementaciju mjera ublažavanja predviđenih ESMP-om tokom faza izgradnje u skladu sa Ekološkim i društvenim standardima Banke i zakonima o zaštiti životne sredine Republike Srpske.

- Nadzorne agencije će biti odgovorne za nadgledanje izvršnih agencija kako bi osigurale da pravilno sprovode mjere ublažavanja. Nadzor, Javna ustanova „Vode Srpske“ i Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) kao agencija za implementaciju Programa integrisanog razvoja koridora Rijeka Save i Drine (I faza) će biti odgovorne za nadzor blagovremenog, pravilnog i pouzdanog sprovođenja radova i mjera predviđenih ESMP-om. APCU će takođe obezbijediti da izabrani izvođači od relevantnih državnih i lokalnih vlasti pribave sva potrebna odobrenja i dozvole prije nego što se građevinski radovi raspišu. Svjetska banka tokom nadzornih misija može nasumično zahtijevati da provjeri da li su takve dozvole izdate i da li su važeće (npr. nisu istekle), kao i da li se aspekti ublažavanja i praćenja ESMP primijenjuju na terenu tokom faza izgradnje u skladu sa Ekološkim i društvenim standardima Banke i zakonima o zaštiti životne sredine Republike Srpske.

- Razna ministarstva izdaju različite dozvole. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (MPPCEE) RS je nadležno ministarstvo za izdavanje građevinskih i ekolišnih dozvola za sve infrastrukturne projekte, a nakon završetka radova i izdavanje upotrebnih dozvola. Javna ustanova „Vode Srpske“ za nadležno MAFWM obezbjeđuje izradu vodoprivredne tehničke dokumentacije, različite vrste dozvola za izvođenje radova i vrši nadzor nad građenjem, organizacijom i sprovođenjem potrebnih mjera zaštite u sektoru voda. Javna ustanova ''Vode Srpske'' je takođe nadležna za uzimanje uzoraka u cilju praćenja kvaliteta vode vodnih tijela (rijeka) na osnovu kojih se izrađuju godišnji izvještaji o monitoringu o ocjeni ekološkog statusa ovih vodotoka  us vrhu zaštite i korišćenja voda za različite namjene i korisnike.

8.1. Ekološki prihvatljive odredbe za ugovore o građevinskim radovima

Većina negativnih uticaja faze izgradnje biće moguće ublažiti uključivanjem odgovarajućih odredaba u ugovore o radovima. Revizije odredaba treba da uključuju, ali ne ograničavaju se na, sljedeća pitanja:

- Usklađenost sa opštim nacionalnim smjernicama zaštite životne sredine;

- Usklađenost sa relevantnim Ekološkim i socijalnim standardima Svjetske banke;

- Zaštita istorijsko-kulturnih spomenika;

- Adekvatno odlaganje građevinskog otpada i otpada iz iskopa;

- Odgovarajuća lokacija gradilišta;

- Vraćanje u kvazi-prvobitne uslove pejzažnog područja nakon završetka radova na izgradnji i sanaciji/rekonstrukciji.

- Zdravlje i bezbjednost na radu (Konsultanti i izvođači koji rade na programu će morati da se pridržavaju svih važećih zakona, propisa, zahtjeva, standarda relevantnih za zdravlje i bezbjednost na radnom mjestu), itd.

Ugovori o radovima treba da sadrže Plan ublažavanja uticaja na životnu sredinu i društvo i Plan monitoringa životne sredine i društvw koji su predstavljeni u okviru poglavlja 6 i poglavlja 7 ovog ESMP dokumenta. Ovaj ESMP dokument će biti dio tenderske i ugovorne dokumentacije za koju će angažovani izvođač biti odgovoran da sprovede i obezbijedi da se svi radovi u potpunosti izvode na način da se izbjegnu ili minimiziraju negativni uticaji na životnu sredinu. Nadzor će pratiti poštovanje mjera navedenih u ESMP-u i podnositi izvještaje o tome.

9. ARANŽMANI IMPLEMENTACIJE

Regionalni upravni odbor zajedno sa Regionalnom koordinacionom jedinicom biće odgovoran za zagovaranje i koordinaciju politika na regionalnom nivou, dok će na nacionalnom nivou, u Republici Srpskoj (entitet BiH), APCU, u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, biće odgovorana za svakodnevno upravljanje projektom.

Dok će nacionalne Projektne implementacijske jedinica (PIUs) biti prvenstveno odgovorni za praćenje i evaluaciju (M&E) u odgovarajućim zemljama, na regionalnom nivou, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save/Savska komisija (ISRBC) će biti odgovorna za implementaciju M&E i koordinaciju između priobalnih zemalja i služiće kao vezu sa SB i PIU u svakoj od priobalnih zemalja/entiteta. Integrisani sistem upravljanja informacijama (MIS) biće razvijen i implementiran kao dio programa za podršku implementaciji i izvještavanju.

10. ARANŽMANI ZA MONITORING I IZVJEŠTAVANJE

10.1. SDIP projektni monitoring

U Republici Srpskoj, projekat SDIP-a će pratiti APCU u okviru MAFWM. Informacije i podaci koje prikupi APCU biće uključeni u ukupni M&E. Savska komisija i PIU će prikupljati i predstavljati podatke i izvještaje za polugodišnje preglede od strane Regionalnog komiteta i odgovarajućih nacionalnih institucija odgovornih za implementaciju projekta, u saradnji sa misijama Svjetske banke.

Nadzor je odgovoran za praćenje svih građevinskih aktivnosti, uključujući zaštitu životne sredine tokom radova na sanaciji.

10.2. Monitoring planovi za životnu sredinu

Plan monitoringa projekata SDIP-a treba da bude u odnosu na tendersku dokumentaciju. Glavne komponente planova monitoringa uključuju:

- Ekološka i socijalna pitanja koja treba pratiti i sredstva verifikacije

- Specifične oblasti, lokacije i parametri koji se prate;

- Primjenljivi standardi i kriterijumi;

- Praćenje nabavke materijala (provjerava da li postoje važeće dozvole)

- Parametre koje treba pratiti; mjesta monitoringa i trajanje monitoring

- Institucionalne odgovornosti za praćenje i nadzor.

10.3. Aranžmani izvještanja

10.3.1. Izvođač  radova za APCU

Izvođač će pripremiti svoje izvještaje o usklađenosti (vidi Aneks 3.) u vezi sa ESMP-om i svojim Planom uređenja gradilišta (CSLP) kao tromjesečne izvještaje o napretku i dostaviti ih APCU-u, na lokalnom i engleskom jeziku, u štampanoj i elektronskoj verziji.

Izvođač će dostavljati APCU-u tromjesečne izvještaje o napretku koji dokumentuju zaštitu životne sredine i mjere ublažavanja, zajedno sa propisanim aktivnostima praćenja sprovedenih tokom izveštajnog perioda. Izvođač će se pobrinuti za kvalitet životne sredine u skladu sa planovima ublažavanja i monitoringa koji su dio ESMP. Isto važi i za konsultante za nadzor i monitoring životne sredine za njihov dio aktivnosti za ublažavanje i monitoring životne sredine.

Ako dođe do bilo kakve nesreće/incidenta ili opasnosti po životnu sredinu, to treba odmah prijaviti. Izvođač je dužan da odmah obavijesti menadžeravprojekta i lokalne vlasti o nesreći/incidentu koji se dogodio. APCU i Izvođač imaju zajedničku odgovornost za prijavljivanje i istragu nesreće/incidenta.

10.3.2. Nadzor za APCU

.

Nalazi redovnih aktivnosti praćenja, uključujući aktivnosti navedene u Generičkom planu monitoringa, koje sprovodi Izvođač radova biće uključeni u tromjesečne izvještaje o napretku koje dostavlja Nadzor.

10.3.3. APCU za MAFWM i WB u formi polugodišnjeg izvještaja

Svaki Izvođač je obavezan da izradi i dostavi APCU-u polugodišnji izvještaj o životnoj sredini i društvu koji pokriva sve projektne aktivnosti tokom perioda od 6 mjeseci. APCU će dostavljati polugodišnje izvještaje MAFWM i SB u vezi sa statusom sprovođenja mjera ublažavanja od strane Izvođača, dodatnim mjerama ublažavanja koje će možda morati da se sprovedu, slučajevima neusaglašenosti sa ekološkim zakonodavstvom, pritužbama lokalnog stanovništva, NVO, itd. i kako se to riješavalo. U slučaju smrtnih slučajeva ili većih incidenata na licu mjesta, APCU će odmah izvijestiti Svjetsku banku.

Monitoring i usklađenost u skladu sa ESMF i ESMP specifičnim za lokaciju, uključujući praćenje sprovođenja mjera specifičnih za lokaciju na svakom pod-projektu/dijelu tokom implementacije projekta će preduzeti APCU ivo tome će pismeno izviještavati Banku na polugodišnjoj osnovi. APCU imenuje specijalistu za životnu sredinu za projekat da bi se obezbijedio kvalitet u implementaciji ESMP-a.

11. JAVNE KONSULACIJE I OBJAVLJIVANJE ESMP-a

U skladu sa ESS 10 Svjetske banke, nacrt ESMP-a biće objavljen na zvaničnim internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srpske, JU „Vode Srspke“i Grada Bijeljina tokom aprila 2024. godine.

Javne konsultacije će se održati u blizini lokacije projekta, u prostorijama MZ Crnjelovo Gornje na teritoriji Grada Bijeljine. nakon što je je dokument bio dostupan za uvid javnosti i zainteresovanim stranama u periodu od 10  dana.

Poziv na Javne konsultacije uputiće se putem dostupnih kanala komunikacija (lično, email, telefonski, preko oglasnih tabli) relavantim zainteresovanim stranama čija djelatnost je u vezi sa vodoprivredom, poljoprivredom (udruženja proizvođači, zadruge), zaštite životne sredine (nevladine organizacije i udruženja građana).

Sve aktivnosti koje imaju za cilj pružanja informacija o projektnoj aktivnosti realizovaće se u tijesnoj saradnji sa predstavnicima Grada Bijeljina.

12. REFERENCE

Referentni izvori korišćeni tokom izrade ESMP za GOK uključivali su dokumentaciju Svjetske banke, tehnička ddokumenta kao i zvanične stranice nadležnih institucija Republike Srpske I Bosne i Hercegovine.

Svjetska banka:

- Ekološki i društveni okvir (ESF) Svjetske banke, 2017

Dokumenti Svjetske banke za Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine (SDIP):

- Dokument o procjeni projekta  (Project Appraisal Document), PAD3402, Sava Drina River Corridors Integrated Development Program, 2021

- Dokument o podacima za Projekat (PID), novembar 2021

APCU dokumentacija izrađena za potrebe realizacije projektnih aktivnosti u okviru SDIP-a:

- Okvir  upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMF) za Bosnu  Hezcegovinu, januar 2020

- Plan uključivanja zainteresovanih  (SEP) strana za Bosnu i Herzegovinu, januar 2020

- Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima za stabilizaciju levog nasipa na reci Savi u Popovoj bari, Srbija (nacrt), novembar 2019

- Procedura za upravljanje radnom snagom (LMP) za Bosnu I Hercegovinu, januar 2020

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje zaštite od brdskih i unutrašnjih voda Grada Bijeljina na potezu kanal Glogovac - Spojni kanal - Majevički obodni kanal, ‘’Zavod za vodoprivredu’’ d.o.o, Bijeljina, decembar 2015.

- Glavni projekat, Sanacija i rekonstrukcija Glavnog obodnog kanala (GOK) u Semberiji, Grad Bijeljina, projektant: ‘’Zavod za vodoprivredu’’ d.o.o, Bijeljina, novembar, 2023

- Idejno rješenje navodnjavanja poljoprivrednih površina u Semberiji, opština Bijeljina, ‘’Zavod za vodoprivredu’’ d.o.o, Bijeljina, maj 2018

Dodatni izvor:

- GIS portal Grada Bijeljina, https://gis.gradbijeljina.org/

- Internet stranice Vlade Republike Srpske i to:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx i

JU'' Vode Srpske pod nadzorom Ministarstva, http://www.voders.org/

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Pages/default.aspx

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpb/Pages/default.aspx

- Informacioni sistem zaštite prirode republike Srpske, http://e-priroda.rs.ba

- Statistika BIH, Popis 2013 BiH, naseljena mjesta http://www.statistika.ba/?show=12&id=20036

- Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Popis stanovništvam domaćinstva i stanova u Republici Srspkoj i BIH 2013. godine https://www.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/popis/gradovi_opstine_naseljena_mjesta/Rezultati_Popisa_2013_Gradovi_Opstine_Naseljena_Mjesta_WEB.pdf

- Prostorni plan Grada Bijeljina 2019-2038, https://www.gradbijeljina.org/UcitaneSlike/admin/Dokumenti/tekst-prostorni-plan-tekst.pdf

Aneks 1:

Relevantno

zakonodavstvo Republike Srpske

U nastavku je dat pregled pravni i regulatorni okvir Republike Srpske, po institucijama i nadležnostima:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede/Resor vodoprivrede:

- Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vodama (Sl.gl.RS 92/09)

- Zakon o vodama (Sl.gl.RS 50/06)

Podzakonski  akti-vodoprivreda:

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i metodama određivanja stepena zagađenosti otpadnih voda kao osnovice za utvrđivanje vodne naknade (Sl.glasnik RS 36/12)

- Uredba o načinu učešća javnosti u upravljanju vodama (Sl.gl.RS 35/07)

- Uredba o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka (Sl.gl.RS 42/01)

- Pravilnik o uslovima za ispuštanje za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju (Sl.gl RS 44/01)

- Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavanju vodoprivredne laboratorije (Sl.gl. 44/01)

- Pravilnik o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije (Sl.gl. RS 68/01)

- Pravilnik o načinu i metodama rada određivanja stepena zagađenosti voda (Sl.gl. RS 79/11)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i metodama određivanja stepena zagađenosti otpadnih voda (Sl.gl.RS 25/12)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i metodama određivanja stepena zagađenosti otpadnih voda (Sl.gl. RS 36/12)

- Odluka o stopama posebnih vodnih naknada (Sl.gl.RS 53/11)

- Odluka o utvrđivanju granica oblasnih riječnih slivova i slivova na teritoriji RS (Sl.gl.RS 98/06​)

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju/Resor građevinarstvo

- Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl.gl.RS 40/13,106/15, 3/16 i 84/19)

Podzakonski akti-građevinarstvo:

- Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima za izdavanje i oduzimanje licenci učesnika u građenju (Sl.gl.RS  24/15)

- Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe (Sl.gl.RS  100/13)

- Pravilnik o sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije (Sl.gl.RS  101/13)

- Uredba o visini naknade za troškove polaganja stručnog ispita i visini naknada članovima komisija (Sl.gl.RS  99/13)

- Uredba o visini naknade za troškove izdavanja licenci (Sl.gl.RS  99/13)

- Pravilnik o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita (Sl.gl.RS 69/13)

- Pravilnik o uslovima za izdavanje i oduzimanje licenci učesnicima u građenju (Sl.gl.RS 70/13)

- Pravilnik o sadržaju, nosiocima prostorno-informacionog sistema i metodologiji prikupljanja i obrade podataka (Sl.gl.RS  93/13)

- Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata za nesmetano kretanje djece i lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima (Sl.gl.RS  93/13)

- Pravilnik o  obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta (Sl.gl.RS  95/13)

- Pravilnik za izračunavanje površina i zapremina objekata (Sl.gl.RS  95/13)

- Uredba  o uslovima, načinu obračuna i plaćanju naknade za legalizaciju objekata (Sl.gl.RS  97/13)

Podzakonska akti- Građevinski proizvodi:

- Pravilnik   o tehničkim karakteristikama građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda (Sl.gl.RS  91/18)

- Naredba o prestanku važenja Naredbe o obaveznom atestiranju betonskih cijevi za kanalizaciju dužine preko jednog metra(Sl.gl.RS  91/18)

- Pravilnik za donošenje tehničkog odobrenja  (Sl.gl.RS93/12)

- Pravilnik o izdavanju ovlašćenja za donošenje dokumenata o usaglašenosti građevinskih proizvoda  (Sl.gl.RS 93/12)

- Pravilnik o načinu sprovođenja postupka za ocjenjivanje usaglašenosti građevinskih proizvoda (Sl.gl.RS : 93/12)

- Pravilnik o označavanju građevinskih proizvoda  (Sl.gl.RS  93/12)

- Pravilnik o kontrolnom postupku za građevinske proizvode (Sl.gl.RS 93/12)

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju/Resor za zašitu životne sredine

- Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom (Sl.gl.RS  63/21)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine (Sl.gl.RS  70/20)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (Sl.gl.RS  70/20)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (Sl.gl.RS  16/18)

- Zakon o Nacionalnom parku Drina (Sl.gl.RS  63/17)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha (Sl.gl.RS  46/17)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske (Sl.gl.RS 90/16)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine (Sl.gl.RS 79/15)

- Zakon o zaštiti životne sredine (Sl.gl.RS 71/12)

- Zakon o Fondu i finansiranju životne sredine (Sl.gl.RS 117/11)

- Zakon o zaštiti vazduha (Sl.gl.RS 124/11)

- Zakon o Nacionalnom parku "Kozara" (Sl.gl.RS  121/12)

- Zakon o Nacionalnom parku "Sutjeska" (Sl.gl.RS  121/12)

Podzakonski akti-zaštita životne sredine:

- Pravilnik o metodologiji za izradu inventara emisija i projekcije emisija i načinu prikupljanja podataka (Sl.gl.RS  19/24)

- Pravilnik o graničnim vrijednostima intenziteta buke (Sl.gl.RS 2/23)

- Pravilnik o Registru ispuštanja i prenosa zagađujućih materija iz postrojenja i Uputstvo o vođenju Registra ispuštanja i prenosa zagađujućih materija (Sl.gl.RS 55/23)

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine (Sl.gl.RS  63/22)

- Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine(Sl.gl.RS  37/22)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanje i smanjenje zagađivanja vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha  (Sl.gl.RS 16/19)

- Pravilnik o izmjeni i  dopunama Pravilnika o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola (Sl.gl.RS  104/17)

- Odluka o izmjeni Odluke o jedinačnim naknadama za zagađivanje životne sredine za motorna vozila(Sl.gl.RS 119/18

- Odluka o jedinačnim naknadama za zagađivanje životne sredine  za motorna vozila (Sl.gl.RS 116/18)

- Pravilnik o graničnim i remedijacionim vrijednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu, (Sl.gl.RS  82/21)

- Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obilježavanja zaštićenih područja (Sl.gl.RS  116/20)

- Pravilnik o sadržaju projekta remedijacije i rekultivacije  (Sl.gl.RS  97/20)

- Uredba  o  postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i zamjenskim supstancama (Sl.gl.RS  66/20)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine (Sl.gl.RS  74/18)

- Pravilnik  o uslovima za izdavanje dozvole za monitoring kvaliteta vazduha  (Sl.gl.RS  3/18)

- Pravilnik o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje djelatnosti iz oblasti  zaštite životne sredine (Sl.gl.RS  105/16)

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za sprečavanje i smanjenje zagađivanja vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha (Sl.gl.RS  47/16)

- Uredba o visini naknade za troškove izdavanja licenci iz oblasti zaštite životne sredine (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 19/16)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanje i smanjenje zagađivanja vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha (Sl.gl.RS   51/15)

- Uredba o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl.gl.RS  124/12)

- Uredba o uspostavljanju republičke mreže  mjernih stanica i mjernih mjesta (Sl.gl.RS  124/12)

- Uredba o uslovima za monitoring kvaliteta vazduha (Sl.gl.RS  124/12)

- Pravilnik o mjerama za sprečavanje i smanjenje zagađivanja vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha (Sl.gl.RS  3/15) i Obrazac Izvještaja o mjerenju emisija zagađujućih materija u vazduh

- Pravilnik o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola (Sl.gl.RS  28/13)

- Pravilnik o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu (Sl.gl.RS  124/12)

- Pravilnik o projektima za koje se sprovodi procena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o obavezi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu (Sl.gl.RS 124/12)

- Pravilnik o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine (Sl.gl.RS 28/13)

- Uputstvo o sadržaju studije uticaja na životnu sredinu (Sl.gl.RS 108/13)

- Pravilnik o aktivnostima i načinu izrade najboljih raspoloživih tehnika (Sl.gl.RS  108/13)

- Pravilnik o sadržini i načinu vođenja ragistra izdatih ekoloških dozvola (Sl.gl.RS  108/13)

- Pravilnik o eko-oznakama i o načinu upravljanja eko-oznakama (Sl.gl.RS  108/13)

- Pravilnik  o kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja strateške procjene uticaja na životnu sredinu  (Sl.gl.RS 28/13)

- Pravilnik o sadržaju izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl.gl.RS  28/13)

- Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja (Sl.gl.RS  39/05)

- Pravilnik o sistemu praćenja namjernog držanja i ubijanja zaštićenih životinja (Sl.gl.RS  85/05)

- Pravilnik o načinu uspostavljanja i upravljanja informativnim sistemom za zaštitu prirode i sistemu praćenja (Sl.gl.RS  85/05)

- Pravilnik o metodologiji i načinu vođenja registra postrojenja i zagađivača (Sl.gl.RS  92/07)

Podzakonski akti – otpad:

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima izvještaja o upravljanju posebnim kategorijama otpada(Sl.gl.RS  56/23)

- Pravilnik o onačinu i postupku sakupljanja, skladištenja i tretmana medicinskog otpada  (Sl.gl.RS  74/22)

- Pravilnik o upravljanju otpadnim vozilima (Sl.gl.RS  44/23)

- Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (Sl.gl.RS  36/23)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku upravljanja otpadom od dugotrajnih organskih zagađujućih materija (Sl.gl.RS  59/22)

- Pravilnik o upravljanju istrošenim baterijama i akumulatorima (Sl.gl.RS  66/22)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju otpadnim gumama (Sl.gl.RS  62/22)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju otpadnim uljima (Sl.gl.RS  62/22)

- Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama (Sl.gl.RS  16/22)

- Pravilnik o upravljanju otpadnim uljima (Sl.gl.RS  9/22)

- Uredba o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Sl.gl.RS 24/21)

- Pravilnik o obrascima izvještaja o upravljanju posebnim kategorijama otpada (Sl.gl.RS  87/20)

- Pravilnik   o načinu i postupku upravljanja  otpadom od dugotrajnih organskih zagađujućih materija (Sl.gl.RS ​ 32/19)​

- Pravilnik o postupanju sa uređajima i  otpadom koji sadrže polihlorovana jedinjenja (Sl.gl.RS  51/19)​​

- ​​Pravilnik  o načinu i postupku upravljanja otpadom od titan-dioksida i mjerama monitoringa životne sredine na lokaciji  (Sl.gl.RS  7/19)​​

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Sl.gl.RS 79/18)

- Pravilnik o upravljanju otpadom koji sadrži azbest (Sl.gl.RS  47/18)

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržini, načinu vođenja i izgledu registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom (Sl.gl.RS  14/18)

- Uredba o termičkom tretmanu otpada (Sl.gl.RS 54/17)

- Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika uslovima  za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na odgovorno lice sistema za prikupljanje otpada (Sl.gl.RS  34/17)

- Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o vrstama otpada i djelatnostima upravljanja otpadom za koje je potrebna dozvola (Sl.gl.RS  18/17)

- Pravilnik o opštoj i posebnoj dokumentaciji koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada (Sl.gl.RS  5/16)

- Pravilnik o finansijskim garancijama kojima se može osigurati prekogranično kretanje otpada (Sl.gl.RS  86/05)

- Uredba o listama otpada i dokumentima za prekogranično kretanje otpada (Sl.gl.RS  86/15)

- Pravilnik o metodologiji prikupljanja podatka o otpadu i njihovoj evidenciji (Sl.gl.RS  71/15)

- Obrasci za evidenciju otpada (Sastavni dio Pravilnika o metodologiji prikupljanja podatka o otpadu i njihovoj evidenciji)

- Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije  (Sl.gl.RS  61/15)

- Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obilježavanja opasnog otpada (Sl.gl.RS  49/15)

- Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom (Sl.gl.RS  43/15)

- Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za upravljanje otpadom (Sl.gl.RS  43/15)

- Pravilnik o sadržini programa mjera sa dinamikom prilagođavanja za rad postojećih deponija (Sl.gl.RS  41/15)

- Uredba o odlaganju otpada na deponije (Sl.gl.RS  36/15)

- Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (Sl.gl.RS  21/15)

- Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (Sl.gl.RS  21/15)

- Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o transportu opasnog otpada  (Sl.gl.RS  21/15)

- Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Sl.gl.RS  19/15)

- Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za skadištenje, tretman i odlaganje otpada (Sl.gl.RS  18/15)

- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja  evidencije obaveznika plaćanja naknada  (Sl.gl.RS 34/12)

- Pravilnik o načinu upravljanja otpadnim gumama (Sl.gl.RS  20/12 )

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite/Resor rada

- Zakon o radu (​Sl.gl.RS  01/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske,119/21 i 112/23)

- Zakon o zaštiti na radu (Sl.gl.RS  01/08 i 13/10​)

Podzakonski akti-zaštita na radu

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ, broj 42/68),

- Pravilnik o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini (Sl.gl.RS  66/08),

- Pravilnik o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine (Sl.gl.RS  66/08, 52/09 i 107/09),

- Pravilnik o načinu i postupku osposobljavanja radnika za bezbjedan i zdrav rad (Sl.gl.RS  42/11),

- Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad na radnom mjestu (Sl.gl.RS  30/12),

- Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima (''Službeni list SFRJ", br. 55/65),

- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila (''Službeni list SFRJ", br. 17/66),

- Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta (Sl.gl.RS  79/13),

- Pravilnika o tehničkim normativima za dizalice (Sl. list SFRJ, br. 65/91),

- Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi (Sl.gl.RS  107/14, 86/15),

- Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri korištenju sredstava i opreme za lični zaštitu na radu (Sl.gl.RS  23/13),

- Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju buci (Sl.gl.RS  56/16),

- Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne struje (Službeni list SR BiH, broj 34/88),

- Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povreda i obolјenja radnika na radu (''Službeni list SR BiH'', br. 38/86).

Aneks 2:

Procjena uticaja na životnu sredinu-mišljenje

Mišljenje Ministarstva za prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS

Za procjenu uticaja na životnu sredinu (EIA), screening proces za projektnu aktivnost kanal GOK (opisano su poglavlju 4. ovog Plana) u Bijeljini uobzirio je smjernice SDIP ESMF dokumenta,  koji su prikazani u tabeli ispod:

| Vrsta aktivnosti | Zahtjevi SB-a | RS zahtjevi |
| --- | --- | --- |
|  | Kategorija prema SB-u | Instrument za procjenu uticaja na životnu | Zaštita životne sredinu | Vodoprivreda | Prostorno uređenje i građevinarstvo |
| Zaštita od poplava, stabilizacija obala, kontrola odvodnje, jaružanje i radovi na regulaciji postojećeg kanala GOK /objekta za zaštitu od poplava | Procjena: Umjeren rizik | Izraditi Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMP)* za GOK lokaciju | Za postojeće objekte koji uključuju radove na rekonstruciji i sanaciji kanala GOK u Bijeljini ne treba sprovoditi prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu po RS zakonodavstvu te se za ovu projektnu aktivnost nije potrebna Ekološka dozvola Napomena: mišljenje nadležnog ministarstva | JU ''Vode Srpske'' izdaje vodoprivredne akte za potrebe kanala GOK koji uključuje Vodne smjernice i Vodnu saglasnost | Nisu potrebna odobrenja vezana za građenje/građevinska dozvola za postojeći kanal GOK u Bijeljini |

*U sklopu ESMP-a navode se mjere za blažavanja koje su u skladu sa dobrom građevinskom praksom i prirodom projektne aktivnosti, koje Izvođač mora poštovati prilikom rekonstrukcije i sanacije kanala GOK-a u Bijeljini.

ANEKS 3:

UKLJUČIVANJE ZAINTERESOVANIH STRANA

Identifikovane zainteresovane strane

Zainteresovane strane se mogu definisati kao oni ljudi i organizacije koji mogu uticati, biti pod uticajem ili smatraju da na njih utiče odluka ili aktivnost. Za Projekat, najznačajnije zainteresovane strane prema sljedećim glavnim grupama su:

Potencijalno pogođene strane:

• Zaposleni u JU „Vode Srpske“i Izvođači;

• Predstavnici kompanija koje posluju u oblasti neposredno uz lokaciju Projekta;

• Stanovnici naselja u Području uticaja Projekta;

• Zakonski regulatorni organi, na lokalnom ili republičkom nivou; i potencijalno pogođene industrije/biznisi.

Zainteresovane strane:

• Javnost;

• Ostale kompanije koje posluju u okviru Nacionalne mreže; i

• Nevladine organizacije (NVO).

Priznaje se da kako se projekat razvija, može se identifikovati i angažovati više zainteresovanih strana. U tom smislu, nakon identifikovanja, svaka zainteresovana strana će biti okarakterisana u smislu svojih interesa, zabrinutosti i zahtjeva i biće uključena u ovu listu.

Mehanizam i Obrazac za pritužbe u okviru Projekta

Dijagram toka postupanja sa pritužbama/procedura pritužbe

PROJEKT INTEGRISANOG RAZVOJA KORIDORA RIJEKA SAVE I DRINE

Obrazac za pritužbe u okviru Projekta

| Oznaka (unosi Projektna implementacijska jedinica) |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime (nije obavezno) Želim anonimno podnijeti pritužbu. Molim ne otkrivati moj identitet bez mog pristanka. |  |
| Kontakt podaci Označiti način na koji želite da budete kontaktirani (putem pošte, putem telefona, putem elektronske pošte). | Putem pošte: Navesti adresu za dostavu pošte: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Putem telefona: ___________________________________________________ Putem elektronske pošte: ___________________________________________________ |
| Opis događaja na koji se pritužba odnosi | Šta se je desilo? Gdje se je to desilo? Kojoj osobi se je to desilo? Šta je proizišlo kao posljedica problema? |
| Datum događaja / pritužbe |  |
|  | Događaj/pritužba koji su se desili jednom (datum ________________) Desili su se više od jednog puta (koliko puta? ______) Tekući (problem koji trenutno postoji) |
| Šta biste željeli da se poduzme? |

Potpis:	_______________________________

Datum:	_______________________________

Molimo poslati ovaj obrazac na sljedeću adresu:

| RS | Na pažnju: Rukovodioca APCU-a, Projekat integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a Adresa: Trg Republike Srpske 1,78000 Banja Luka Tel.: + 387 51 338-932, Faks: + 387 51 338-932, Elektronska pošta: n.stojakovic@mps.vladars.rs |
| --- | --- |

FORMAT ZA IZVJEŠTAJ O USKLAĐENOSTI USLOVA RADA SA ESS2 ZA TREĆA LICA KOJA ANGAŽIRAJU UGOVORNE RADNIKE

Naziv zadatka:

Ref. br. ugovora:

Ugovorno razdoblje: Datum početka (D/M/G) Datum završetka (D/M/G)

Izvođač/dobavljač usluga:

Izvještajno razdoblje:

Datum izvještaja:

Potpis ovlaštenog lica:

IZVJEŠTAJ O USKLAĐENOSTI SA USLOVIMA VEZANIM ZA RADNU SNAGU I RADNIM USLOVIMA

Statistika zaposlenika* privrednog društva:

Ukupan broj zaposlenika razvrstanih po spolu1: M______Ž_______

Broj zaposlenika s ugovorom o radu od ukupnog broja zaposlenika

Broj zaposlenika bez ugovora o radu od ukupnog broja zaposlenika

Broj zaposlenika sa pristupom socijalnom, penzijskom i zdravstvenom osiguranju od ukupnog broja zaposlenika

Broj zaposlenika koji primaju nadnice/plaće najmanje jednom mjesečno od ukupnog broja zaposlenika

Broj zaposlenika koji su napustili privredno društvo u izvještajnom razdoblju od ukupnog broja zaposlenika

Broj zaposlenika zaposlenih u izvještajnom razdoblju

Broj radnih sati po zaposleniku (mjesečni prosjek)

Ukupan prekovremeni rad (mjesečni prosjek po zaposleniku)

- Broj povreda na radu (u izvještajnom razdoblju i kumulativni od početka ugovora) od ukupnog br. zaposlenika

- Broj smrtnih slučajeva na radu ( u izvještajnom razdoblju i kumulativni) od ukupnog br. zaposlenika

- Broj prijavljenih nasilja od ukupnog br. zaposlenika

- Broj prijavljenih uznemiravanja/ zlostavljanja od ukupnog br. zaposlenika

Dostupnost pristupačnog i funkcionirajućeg mehanizma za pritužbe zaposlenika (D/N)

Broj pritužbi podnesenih GM-u (u izvještajnom razdoblju i kumulativni od početka ugovora)

Broj pritužbi riješenih od strane GM-a (u izvještajnom razdoblju i kumulativni od početka ugovora)

Broj podnesenih tužbi u vezi sa pitanjima radne snage, zapošljavanja i zdravlja i zaštite na radu

Broj sporova u kojima je postignuto mirno rješenje/ koji su upućeni u postupak dobrovoljne arbitraže

Broj posjeta inspekcije rada/ zdravlja i zaštite na radu

*Zaposlenik je svako fizičko lice koje je zaposleno ili angažirano da radi ili vrši službu za poslodavca

1 Broj zaposlenika odnosi se na stvarni broj/broj zaposlenika na datum izvještaja.

2 Brojevi podrazumijevaju ukupan broj incidenata u izvještajnom razdoblju.

Statistika radnika na projektu:

- Ukupan broj radnika na projektu**:

- Broj radnika na projektu s ugovorom o radu:

- Broj radnika na projektu bez ugovora o radu:

- Broj radnika na projektu sa pristupom socijalnom, penzijskom i zdravstvenom osiguranju provjeren pomoću potvrde iz registra:

Kontrolna lista za provjeru radnih uslova i uslova vezanih za radnu snagu

|  | Rokovi i uslovi | Da / ne | Napomene |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Svi radnici na projektu imaju ugovor o radu ili ugovor o angažmanu u pisanoj formi. | Da ( Ne ( | Ako je odgovor “ne”, molimo precizirati i objasniti |
| 2 | Isplate svim radnicima na projektu vrše se najmanje jednom mjesečno | Da ( Ne ( | Ako je odgovor “ne”, molimo precizirati i objasniti |
| 3 | Svi radnici na projektu radili su 8 sati dnevno, 40 sati sedmično | Da ( Ne ( | Ako je odgovor “ne”, molimo objasniti i navesti radne sate |
| 4 | Svi radnici na projektu imali su redovan dnevni i sedmični odmor | Da ( Ne ( | Ako je odgovor “ne”, molimo precizirati i objasniti |
| 5 | S jednim brojem radnika na projektu je prekinut radni odnos, s tim što je prekid bio u skladu sa domaćim zakonom o radu i ESS2 | Da ( Ne ( | Ako je odgovor “da”, molimo navesti broj i objasniti uslove prekida |
| 6 | Jedan broj radnika na projektu prisustvovao je programu obuke o zdravlju i zaštiti na radu | Da ( Ne ( | Ako je odgovor “da”, molimo navesti broj i objasniti |
| 7 | Radnicima na projektu dati su dopusti na koje imaju pravo | Da ( Ne ( | Ako je odgovor “da”, molimo navesti vrstu i broj dopusta |
| 8 | Radnici na projektu bili su uključeni u nesreće na radu koje su rezultirale povredama ili smrtnim slučajevima | Da ( Ne ( | Ako je odgovor “da”, molimo precizirati i objasniti |
| 9 | Radnici na projektu prijavili su slučajeve diskriminacije, uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja ili neusklađenosti sa zakonom | Da ( Ne ( | Ako je odgovor “da”, molimo precizirati i objasniti |
| 10 | Radnici na projektu podnijeli su pritužbe ili su pokrenuli dobrovoljnu arbitražu / sudski postupak za rješavanje spora | Da ( Ne ( | Ako je odgovor “da”, molimo precizirati i objasniti |
| 11 | U izvještajnom razdoblju bilo je nekih incidenata neusklađenosti s LMP-om | Da ( Ne ( | Ako je odgovor “da”, molimo precizirati i objasniti |

Aneks 4:

Zapisnik sa Javnih konsultacija

# Footnotes

World Bank: Project Information Document (PID), November 2021, Sava and Drina Rivers Corridors Integrated Development Program (SDIP)

Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima za stabilizaciju levog nasipa na reci Savi u Popovoj bari, Srbija (nacrt), novembar 2019

Majevicki obodni kanal (Majevica peripheral canal) - MOK

Idejno rješenje navodnjavanja poljoprivrednih površina u Semberiji, opština Bijeljina, ‘’Zavod za vodoprivredu’’ d.o.o, Bijeljina, maj 2018

Vlada Republike Srpske, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge - APIF

# Text boxes

Datum zabilježen u Registru pritužbi

Primljena pritužba

Popunite obrazac za radnju za pritužbu

Popunite odjeljak za hitne radnje za pritužbu (ako je potrebno) i dodijelite odgovornost

Dovoljna je hitna akcija

NE

DA

uspostaviti dugoročne korektivne mjere

uspostaviti detalje o praćenju

obavijestiti podnosioca žalbe (ako je potrebno) o predloženoj korektivnoj mjeri

Datum zabilježen u Registru pritužbi

Sprovesti korektivne mjere

Izvršite praćenje korektivnih mjera

korektivne mjere zadovoljavaju podnosioca žalbe

Datum zabilježen u Registru pritužbi

Datum zabilježen u Registru pritužbi

Zatvorite obrazac za pritužbu

Obavijestite podnosioca žalbe o korektivnim mjerama